# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称： 金凤煤矿三分区建设项目

建设单位（盖章）： 国家能源集团宁夏煤业

有限责任公司

编制日期：      二〇二二年一月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 金凤煤矿三分区建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2105-640323-07-01-194242 |
| 建设单位联系人 | 杨洋 | 联系方式 | 18095123696 |
| 建设地点 | 宁夏 省（自治区） 吴忠 市 盐池 县（区） 冯记沟 乡（街道） （三墩子村东北0.9km处） |
| 地理坐标 | （东经106度50分59.041秒，北纬37度40分0.761秒） |
| 建设项目 行业类别 | 四、煤炭开采和洗选业06-6风井场地、瓦斯抽放站 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 新增32936m2 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 盐池县审批服务管理局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2105-640323-07-01-194242 |
| 总投资（万元） | 2003.11 | 环保投资（万元） | 88 |
| 环保投资占比（%） | 4.39 | 施工工期 | 29个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 根据中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于允许类，符合国家相关产业政策的要求。 2、选址合理性分析 本项目建设地点位于吴忠市盐池县冯记沟乡，距G244国道0.5km，距三墩子居住区0.9km，距冯记沟乡1.15km，距盐池县城区49公里，距定武高速9公里，交通便捷。项目区供电、通信等设施完善，基础设施条件较好。该项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区，居民集中区及基本农田保护区等环境敏感区范围内。项目建设位置位于金凤煤矿规划矿区范围内，符合当地土地利用规划，不占用基本农田，符合国家供地政策。综上所述，本项目的选址合理。 3、“三线一单”符合性分析 根据《关于印发<“十三五”环境影响评价改革实施方案>的通知》（环环评[2016]95号，2016年7月15日印发），建设项目需符合“三线一单”要求，本项目符合性分析如下。 ⑴生态保护红线 本项目建设地点位于吴忠市盐池县冯记沟乡，建设区域不属于禁止开发区及限制开发区，项目周边无自然保护区、饮用水源等生态保护目标。根据宁夏回族自治区人民政府，宁政发[2018]23号关于发布《宁夏回族自治区生态保护红线的通知》，本项目不在宁夏回族自治区划定的生态保护红线范围内。具体见图1。 根据《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》（宁政发〔2020〕37号）中宁夏回族自治区环境管控单元分布图，项目位于优先保护单元，优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。项目建设后将增加区域植被覆盖率，不会对环境管控单元产生负面影响。具体见图2。 ⑵环境质量底线 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》吴忠市环境空气质量监测结果，SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，PM10、PM2.5年均值超过环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。超标原因是受自身环境条件影响，宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，降水稀少，蒸发强烈，评价区气候干燥，易发生风沙扬尘天气所致。按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，判定本项目所在区域为不达标区。 项目施工期废气、废水、噪声和固体废物均已采取合理可行防治措施；运营期不产生废气、废水和噪声，产出固废妥善处置，对周边环境影响较小。因此，项目建设符合环境质量底线的要求。 ⑶资源利用上线 本项目施工期消耗一定量的水资源、电资源，水资源及电的用量占区域的资源量很小，水耗、电耗满足区域要求。运营期主要使用电资源，因此，项目的能源消耗与资源利用上线是相符的。 ⑷环境准入负面清单 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，项目属于允许类，符合国家产业政策，且未列入环境准入负面清单中。 因此，项目的建设项目的建设符合“三线一单”的要求。 4、与吴忠市人民政府发布的《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 本项目与《吴忠市关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析见表1-1。 表1-1 项目“三线一单”符合性一览表 “三线一单” 要求 本项目情况 符合性 生态保护红线 生态保护红线外的生态空间（一般生态空间）原则上按限制开发区域的要求进行管理3。（1）严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。（2）严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。 本项目位于吴忠市盐池县冯记沟乡，根据现场踏勘情况本项目厂界坐标不在生态保护红线内。 符合 环境质量底线 ①大气环境一般管控区：贯彻实施区域性大气污染物综合排放标准，深化重点行业污染治理，强力推进国家和自治区确定的各项产业结构调整措施，加强机动车排气污染治理。对现有涉废气排放工业、企业加强监督管理和执法检查，定期开展清洁生产审核，推动现有重点企业生态化、循环化改造。新建、改建、扩建项目，满足产业准入、总量控制、排放标准等管理制度要求的前提下，实行工业项目进园、集约高效发展。②对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。 ③土壤一般管控区：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 ①环境空气质量现状：根据《2020年宁夏生态环境质量状况》吴忠市环境空气质量监测结果，SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，PM10、PM2.5年均值超过环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。项目位于大气环境一般管控单元； ②地表水环境质量现状：本项目无废水排放，且项目所在区域无地表水体。 符合 资源利用上线 考虑大气环境质量改善要求，将全市各县（市、区）已经发布的高污染燃料禁燃区作为能源利用重点管控区。全市高污染燃料禁燃区的面积为60平方公里，占全市面积的0.36%。根据《关于发布<高污染燃料目录>的通知》（国环规大气〔2017〕2号）要求，按照控制严格程度，将禁燃区内禁止燃用的燃料组合分为Ⅰ类（一般）、Ⅱ类（较严）、Ⅲ类（严格），见表4-1。各县（市、区）人民政府根据大气环境质量改善要求、能源消费结构、经济承受能力，因地制宜选择不同的禁燃区类别，对于空气质量超标区域，原则上执行Ⅲ类（严格）管控要求。控制区内禁止销售、燃用、新建、扩建采用非清洁燃料的设施和项目；已建成的采用高污染燃料的设施和项目（城市集中供热锅炉和电厂锅炉除外），限期淘汰或进行清洁能源改造。严格控制耗煤行业煤炭新增量，所有新建、改建、扩建耗煤1万吨及以上项目（除热电联产外）实行煤炭减量替代。持续落实能源消费总量和强度指标，严格目标责任落实和28评价考核。推进冶金、化工、电力、建材等重点耗能行业、企业实施节 能环保升级改造，加快淘汰落后用能设备。严格控制煤炭消费总量和开 发利用强度。从严执行重点耗煤行业准入，合理控制发电用煤，新建、改建、扩建耗煤项目审批、核准、备案严格执行煤炭减量等量替代。坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展，加大落后和过剩产能压减力度。未纳入国家规划的石化、煤化工等项目不再新建。 项目建设营运过程主要消耗一定电资源，消耗量相对区域资源利用总量较少。符合资源利用上线。 符合 负面清单 优先保护单元：重点从加强空间布局约束，提出正面清单、禁入要求和退出方案。重点管控单元：重点从加强污染物排放管控、环境风险防控和资源开发利用效率等方面，重点提出水、大气污染防治措施、建设项目禁入清单、土壤污染风险防控措施和治理修复要求、水资源、土地资源和能源利用控制要求等。一般管控单元：按照现有环境管理要求，结合相关最新政策进行管控。 经核实，本项目不属于《宁夏回族自治区国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》中禁止建设项目。 符合 5、与《宁夏回族自治区绿色矿山建设行动方案（2021-2022年）》符合性分析 根据《宁夏回族自治区绿色矿山建设行动方案（2021-2022年）》中“（三）总体目标。通过全面推进绿色矿山建设，健全政府引导、部门联动、企业主建、第三方评估、社会监督的绿色矿山建设工作体系，严格新建矿山准入条件，加快生产矿山升级改造，形成矿山环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、企业管理规范化、矿区社区和谐化的绿色矿山新形象。新建(改扩建)非油气矿山正式投产一年内须达到国家绿色矿山建设标准。2022年底前，全区所有非油气生产矿山中的大中型矿山达到国家绿色矿山建设标准，小型矿山达到自治区绿色矿山建设标准。（一）矿山企业。落实绿色矿山建设主体责任，编制并严格执行《绿色矿山建设实施方案》，按计划、分步骤推进绿色矿山建设。主动接受各级自然资源主管部门检查指导，及时整改相关问题。做好绿色矿山申报验收工作。” 本项目主要新建北部二号回风斜井和北部进风斜井工业场地，涉及的金凤煤矿企业已于2020年7月7日编制了《金凤煤矿绿色矿山建设实施方案》并印发至各部室，要求其按照各职能积极配合做好绿色矿山建设工作。因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区绿色矿山建设行动方案（2021-2022年）》相关规划。 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 本项目建设地点位于吴忠市盐池县冯记沟乡，厂址中心地理坐标：东经106°50′59.041″，北纬37°40′0.761″。项目地理位置见图3，项目周边环境示意图见图4。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、主要建设内容及建设规模 本项目建设规模：新建北部二号回风斜井和北部进风斜井工业场地，占地面积3.71公顷。项目建设内容：建设三分区工业场地，建筑面积1620.3m2，其中井口加热室及配电室398.8m2，风门绞车房170.5m2，空压机房及热泵机房756m2，灌浆站295m2等配套设施设备。本项目工程组成主要包括主体工程、辅助工程、公用工程以及环保工程。具体的项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 本项目工程组成一览表 项目组成 名称 建设内容 备注 主体工程 工业场地 北部二号回风斜井 1口，位于场地南部，井口标高+1404.000，井底标高+1192.000m，斜长590m。井筒净宽4.0m，净断面积13.48m2。采用顺槽综掘机、可伸缩带式输送机、转载机、锚杆液压钻机、湿式除尘风机、探水钻机、潜水泵、污水泵及煤电钻等进行掘进工作。井筒采用半圆拱形断面，表土及风化基岩段采用钢筋混凝土支护，基岩段采用锚、网、喷支护。井筒敷设1趟供水管路，设置人行台阶。 并配套2台FBCDZ-8-№30型隔爆对旋轴流式通风机，及选配2台YBF-8P型隔爆变频电动机，均一用一备。 新建 北部进风斜井 1口，位于场地西北部，井口标高+1404.000，井底标高+1274.000m，斜长330m。井筒净宽5.4m，净断面积20.09m2。采用顺槽综掘机、可伸缩带式输送机、转载机、锚杆液压钻机、湿式除尘风机、探水钻机、潜水泵、污水泵及煤电钻等进行掘进工作。井筒采用半圆拱形断面，表土及风化基岩段采用钢筋混凝土支护，基岩段采用锚、网、喷支护。井筒敷设1趟供水、压风、注胶管路，设置人行台阶。 新建 辅助工程 空气加热室及配电室 1座，建筑面积200m2，钢筋混凝土框架结构，由16组井口电加热机组构成，安装容量176.00kW，位于场地北部。 新建 四合一配电室 1座，建筑面积900m2，钢筋砼框架结构，安装工业场地0.4kV变电所设备，位于场地北部。 新建 空压机房 1座，建筑面积241.5m2，钢筋混凝土框架结构，设置4台SA-250A-10kV40.5/1.05型螺杆式空气压缩机（三用一备），单台排气量40.5m3/min，采用风冷。位于场地北部。 新建 风门绞车房 1座，建筑面积170.5m2，钢筋混凝土框架结构，设置2台JFM-4型启闭风门绞车。 新建 灌浆站 1座，建筑面积220m2，钢筋混凝土框排架结构，灌浆、注胶的材料为粉煤灰，主要作用为防灭火。同时配套建设1座有效容积为400m3的钢筋混凝土结构灌浆水池。位于场地东南部。 新建 消防系统 1座消防水泵房，建筑面积138.6m2，半地下式砖混结构，设置2台XBD3.8/20/80型消防供水泵（一用一备）。同时配套建设1座有效容积为400m3的钢筋砼消防水池，分隔为两个池体，一个作为地面消防用水专用水池，一个作为井下消防洒水稳压水池与地面生产用水合用水池。位于场地东南部。 新建 储运工程 进场道路 已建成，道路宽5.0m，长约550m，道路型式为公路型，等级为四级道路，道路结构：5cm厚中粒式沥青混凝土面层，20cm厚水泥砂砾稳定基层，30cm厚天然砂砾底基层。本次需要对原进场道路进行破拆和恢复，破拆恢复场外道路量为100m。 已建成，本次仅修改 场内道路 场内路网形式采用环形路网，场区内各个设施及建构筑物通过道路相连接。场内道路宽分别为3.5m和5m，其中工业场地粉煤灰灌浆区域采用5m宽路面，回风井及进风井区域采用3.5m宽路面。场内道路采用混凝土道路，道路结构为20cm厚C30混凝土面层，20cm厚水泥稳定层，25cm厚砂砾垫层。 新建 公用工程 给水 不新增劳动定员，无生活用水。依托金凤煤矿中部工业场地水处理站处理达标后的尾水作为灌浆用水、场地绿化、井下消防洒水的补充用水。 依托 排水 施工期井下排水经中部工业场地水处理站处理后回用至灌浆用水、场地绿化、井下消防洒水的补充用水；运营期井筒进行钢筋混凝土砌护，无废水排放。 依托 供暖 灌浆站和消防水泵房防冻选用工业用电暖气，单台散热量不小于3kW。四合一控制室选用2匹立式空调和单台不小于3kW的家用电暖气。 新建 供电 由场地已建一座35kV箱式变电站提供，引自矿井中部工业场地变电站，供电电源来自于银马110kV变电站和强滩110kV变电站。 依托 环保工程 施工期 废气防治 做到施工工地周边100%围挡、出入车辆100%冲洗、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输、施工现场地面100%硬化、物料堆放100%覆盖。 新建 废水治理 临时沉淀池1座，用于处理车辆冲洗废水等；矿井井下排水经中部工业场地水处理站处理后回用至灌浆用水、场地绿化、井下消防洒水的补充用水。 依托 固废防治 建筑垃圾集中收集、清运，掘进土方用于风井道路改造及场地平整等，矸石由汽车外运至金凤煤矿已建排矸场。 依托 噪声防治 设备减振、隔声 新建 生态措施 ①避免在春季大风时段以及夏季多雨时段进行作业，对施工破坏区在施工完毕要及时平整土地并植被恢复；②不得将废弃土石任意裸露弃置，经运输车辆运至金凤煤矿已建排矸场；③工业广场切坡面采取植物护坡治理模式增加地面覆盖，拦蓄截断地表径流，减少暴雨、径流对地表的打击、冲刷；④在项目区四周设置挡土墙后方可施工且做好护坡工程；⑤坚持水土保持并重的原则；⑥从工程实际出发，因地制宜，因害设防。 新建 运营期 噪声防治 加减振垫，墙体隔声 新建 退役期环境保护措施 工业广场内所有建筑物全部拆除并对场地进行平整，然后覆土植树，其他土地植被采取其自然恢复方式，必须将建筑垃圾全部清理干净不得遗留。 新建 绿化 绿化面积共19888m2，其中场地内绿化面积8268m2，场地围墙外绿化面积8820m2，场外道路绿化面积2800m2。 新建 2、依托工程 ①废水依托可行性 本项目北部进风斜井、北部二号回风斜井预计井筒正常涌水量分别为29.90m3/h，最大涌水量为48.55m3/h。金凤煤矿已建成一座矿井水处理站，设计处理能力为12000m3/d。处理工艺为“预处理+反渗透脱盐”，回收率为70%。全矿矿井水经过深度脱盐处理后用作灌浆用水、场地绿化、井下消防洒水等，反渗透产生的浓盐水用作洗煤厂洗选和灌浆用水，均综合利用不外排。金凤煤矿三分区风井掘进过程产生的涌水量均小于矿井涌水量，排至中部工业场地地面矿井水处理站集中处理后作为工业用水补充水使用。 ②固废依托可行性 本项目挖方量为13667.82m³，填方量为23205.63m³。补充土方量购买政府指定单位，无弃方产生。施工期矸石量23000t/a，主要用于风井道路改造及场地平整等，如有剩余由汽车外运至金凤煤矿已建排矸场，该排矸场的容量为800万m³，位于冯记沟乡东侧2km处。满足本项目使用需求。 3、主要设施 项目主要设施详见下表2-2，北部二号回风斜井和北部进风斜井主要参数、特征等详见表2-3。 表2-2 本项目主要设施一览表 序号 名称 单位 数量 规模/型号 备注 一、通风设备 1 隔爆对旋轴流风机 台 2 FBCDZ-8-№30型 一用一备 2 隔爆变频电动机 台 2 YBF-8P型 一用一备 二、排水设备 1 多级离心泵 台 3 MD450-60×2型 两用一备 2 隔爆电动机 台 3 YB3-4004-4型 两用一备 三、压缩空气设备 1 螺杆式空气压缩机 台 4 SA-250A-10kV40.5/1.05型 三用一备 2 储气罐 座 1 C5型 四、灌浆设备 1 储灰罐 台 2 Φ4500x10000，容积150m3 2 螺旋输送机 套 1 GX400型 3 制浆机 台 2 ZLJ-60型 4 搅拌桶 台 2 Φ3000x3000，容积17m3 5 渣浆泵 台 3 AH80-265型 6 排污泵 台 1 WQ15-30-3型号 表2-3 井筒特征表 序号 名称 参数 北部二号回风斜井 北部进风斜井 1 井筒坐标 纬距（X） 4171124.813 4171133.333 经距（Y） 36398496.826 36398402.210 2 提升方位角 283°32′22″ 79 3 井筒倾角 22° 25° 4 井口标高 +1404m +1404m 5 井底标高 +1192m +1274m 6 井筒长度 590m 330m 7 井筒净宽 4.0m 5.4m 8 井筒断面 净断面 13.48m2 20.09m2 9 表土段掘进断面 20.16m2 27.04m2 10 基岩段掘进断面 15.93m2 23.09m2 11 井壁结构 表土及风化岩段 钢筋混凝土砌碹支护 12 基岩段 锚网喷支护 4、通风系统 矿井通风方式为分区式，通风方法采用机械抽出式。北部二号回风斜井通风容易时期风量为129m3/s，负压为1693.3Pa（已计算自然负压），等积孔为3.73m2；北部二号回风斜井通风困难时期风量为147m3/s，负压为2397.6Pa（已计算自然负压），等积孔为3.57m2。北部二号回风斜井本次设计选用FBCDZ-8-№30型隔爆对旋轴流式通风机2台（1用1备）。按等积孔评价采区通风容易时期和困难时期均属通风容易类型。 |
| 总平面及现场布置 | 本项目建设的北部二号回风斜井及北部进风斜井，井口标高均为+1404.00m。根据工业场地功能，场地北侧布置有北部进风斜井、井口房、空压机房、四合一配电室、35KV变电所等设施。南侧布置有北部二号回风斜井及通风机，通风机上配套有换热设备。场地东侧为粉煤灰灌浆站、消防水泵房、消防水池、灌浆水池。场区大门位于东部。构筑物具体布设情况及位置关系见图5。 由于北部回风斜井工业场地内交通量较小，没有重型车辆出入，因此本次设计场内路网形式采用尽端式路网，场区内各个设施及建构筑物通过道路相连接。场区通过已建成连接道路与马（家滩）～大（水坑）公路相连接。 |
| 施工方案 | 1、施工工艺 本项目工程施工期工艺流程及产污环节见图6所示。 图6 工程施工期工艺流程及产污环节图 2、施工方法 根据原有已建北部回风斜井施工时资料，井筒穿过的含水层主要为侏罗系中统延安组十二煤以上段砂岩裂隙孔隙水含水层、侏罗系中统延安组十二煤～十八煤段砂岩裂隙孔隙水含水层，其中对井筒施工影响最为明显的为侏罗系中统延安组十二煤以上段砂岩裂隙孔隙水含水层。侏罗系中统延安组十二煤以上段砂岩裂隙孔隙水含水层：岩性由灰、浅灰、灰黑色粉砂岩、细粒砂岩及煤组成，井筒区域内厚度约12～80m，岩性较细。含水层厚度较大，约为20m，富水性相对较强。 本项目北部进风斜井、北部二号回风斜井预计井筒正常涌水量分别为29.90m3/h，最大涌水量为48.55m3/h。基岩段采用普通法施工，如果实际施工过程中涌水量较大，可考虑壁后注浆等特殊施工方法。北部进风斜井、北部二号回风斜井井筒表土段及风化基岩段均采用钢筋混凝土砌碹支护，基岩段均采用锚网喷支护。 3、施工周期 根据采区巷道布置方式，三分区建设方式采用一次建成投产的方式。井筒施工准备期3个月，三分区投产工期29个月，达产工期40个月。 |
| 其他 | 1、比选方案 本项目新建井筒井口与工业场地位置选择本次提出2个方案，具体如下： 方案一：中部场地方案 在现有已建北部回风斜井工业场地的基础上扩建，将本次新建井筒布置在北部回风斜井附近。 优点：①可以利用现有北部回风斜井工业场地公路、电源及水源，开工前期准备工作少、建设工期短；②位于北部区域储量中心，有利于北部区域开拓，前、后期通风距离相同，通风系统均衡可靠，节省运营费用；③北部回风斜井已建成，探明了该区域地质条件，为新建井筒的安全施工打下基础。④北部工业场地原设计地面设施未施工，场地扩建后可以和新增地面设施联合布置，节省占地面积，减少人员配置，节省运营费用。 缺点：①井筒施工期间排矸距离较远，井筒投资较高；②工业场地压煤量较大。 方案二：东部场地方案 本次新建井筒井口与工业场地布置在井田东侧冯记沟背斜轴部，406钻孔以东。 优点：①井筒施工期间排矸距离近，井筒投资较低；②工业场地压煤量较小，压覆资源为深部难以开采的资源。 缺点：①前期准备工作较多，施工准备期较长；②偏离北部区域储量中心，前后期通风系统不均衡，后期通风距离远，运营费用高；③新建井筒靠近煤层隐伏露头，井筒施工易受不良地层的影响。④新建工业场地占地面积大，人员配置多，运营费高。 综上所述，方案一节省占地，人员配置少，运营费用低，位于储量中心，有利于井下开拓及准备系统的布置，前期准备工作少，建设工期短，井筒地质条件明确，均是新建井筒井口与工业场地的有利因素，设计推荐方案一，即扩建现有北部回风斜井工业场地，新增地面设施与原设施联合布置。 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境现状 ⑴主体功能区规划 根据《宁夏回族自治区主体功能区规划》，本项目属于国家重点生态功能区，是以提供生态产品为主体功能的地区，也提供一定的农产品、服务产品和工业品。国家级重点生态功能区的县区包括彭阳县、盐池县、同心县、西吉县、隆德县、泾源县、海原县、红寺堡区等七县一区，属黄土高原丘陵沟壑水土保持生态功能区，是国家主体功能区规划中明确的国家级限制开发的重要生态功能区，面积为29538平方公里。发展方向：以修复生态、保护环境、提供生态产品为首要任务，增强水源涵养、水土保持、防风固沙、维护湿地生态等功能，提高生态产品供给的能力，因地制宜地发展资源环境可承载的适宜产业，引导超载人口逐步有序转移。矿产资源开发、适宜产业发展以及基础设施建设，都要控制在尽可能小的空间范围之内，并做到耕地、天然草地、林地、河流、湖泊等农业和绿色生态空间面积不减少。项目与宁夏主体功能区划分的位置关系图见图7。 ⑵生态功能区划 根据《宁夏生态功能区划》（2003.10），宁夏生态功能区划共划分为3个一级区，10个二级区，37个三级区。本项目位于盐池闭流区扬黄灌溉盐化防治生态功能区。具体见表3-1。 表3-1 生态功能区分区特征表 一级区 二级区 功能区代号及名称 主要生态特点、问题及措施 中部台地、山间平原干旱风沙生态区 毛乌素沙地边缘灵盐陶台地荒漠草原生态亚区 Ⅱ1-6盐池闭流区扬黄灌溉盐化防治生态功能区 本生态功能区在黄河流域的盐池闭流区内，地貌多为波状丘陵或沙丘，新灌区多在丘间的平坦开阔地，土壤多为底盐灰钙土。变成水浇地后，因排水不畅，极易发生土壤次生盐渍化，成为该区最敏感的生态问题。其生态环境治理措施是：推行节水灌溉、推广滴灌、喷灌等新技术，推行地膜覆盖、减小田间蒸发、控制土壤反盐，在种植结构上，尽量安排耐旱节水型作物和人工草地，扩大苜蓿种植面积，结合禁牧，充分利用作物秸秆和人工饲草，发展养羊的传统优势。 本项目通过场地绿化及水土保持措施，可对项目区域进行生态修复，改善生态环境。因此，项目建设符合该功能区生态保护措施要求。项目与宁夏生态功能区划位置见图8。 ⑶项目用地及周边环境现状 本项目占地面积3.6794公顷，建设位于采区保护煤柱范围内，地质条件稳定，且临近公路交通便利，周边地势开阔平坦，适宜风井场地建设。建设项目用地对当地居住点、文物保护设施、自然保护区、风景区、军事设施等均无不利影响。本区位于毛乌素沙漠西南边缘，区内大多被沙丘掩盖，间有杂草固定，属低缓的半沙漠丘陵地貌单元；地形较为平坦，地势南高北低。地面多为新月型和垄状沙丘所覆盖，多为固定沙丘。 项目建设地点距G244国道0.5km，距三墩子居住区0.9km，距冯记沟乡1.15km，距盐池县城区49公里，距定武高速9公里，交通便捷。项目区供电、通信等设施完善，基础设施条件较好。该项目不在自然保护区、风景名胜区、水源保护区，居民集中区及基本农田保护区等环境敏感区范围内。本项目建设不涉及移民搬迁安置。 ⑷土地利用类型及动植物类型 项目所在地的土地利用类型为中覆盖草，植被类型为人工牧草地。项目区域属于徐套、罗山、王乐井荒漠和干草原过度小区，主要为草原带沙生植被，以苦豆子群落为主。项目区域动物主要有鼠类、沙蜥等。项目所在区土地利用类型见图9、植被类型见图10。 ⑸土壤类型 项目所在地的土壤类型为平铺半固定风沙土，平铺半固定风沙土是发育于风成沙性母质的土壤。其主要特征是土壤矿质部分几乎全由细砂颗粒（直径在0.25~0.05mm）组成，剖面层次分化不明显，风蚀严重，土壤处于幼年阶段。项目区域土壤类型特征见图8-2。 项目所在区土壤类型见图11。 2、大气环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目所在区域环境质量现状采用《2020年宁夏生态环境质量状况》吴忠市的环境空气质量监测数据，吴忠市空气质量现状见下表。 表3-2 吴忠市空气质量一览表 污染物 年评价指标 现状浓度均值（μg/m3） 标准值（μg/m3） 占标率（%） 达标情况 PM10 年平均质量浓度 81 年均值70 115.71 超标 PM2.5 36 年均值35 102.86 超标 SO2 14 年均值60 23.33 达标 NO2 26 年均值40 65.00 达标 CO 24小时平均第95百分数浓度（mg/m3） 1.1 4 27.50 达标 O3 日最大8小时滑动平均值的第90百分数浓度 139 160 86.88 达标 根据《2020年宁夏生态环境质量状况》评价结论，吴忠市SO2、NO2、CO、O3年均值和相应的百分位数24h平均或8h平均质量浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准要求，PM10、PM2.5年均值超过环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单中的二级标准。超标原因是受自身环境条件影响，宁夏平原地处西北干旱、半干旱区域，降水稀少，蒸发强烈，评价区气候干燥，易发生风沙扬尘天气所致。按照《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）对项目所在区达标判断结果可知，判定本项目所在区域为不达标区。 3、地表水环境现状 项目所在地属于盐池内陆河流区，干旱少雨，无常年地表径流，仅存在宽缓流程短的季节性沟流，汇集于地势低洼区。项目所在区域无地表水体，且本项目无废水外排。 4、声环境质量现状 根据现场调查，项目所在区为吴忠市盐池县冯记沟乡，距G244国道0.5km，距三墩子居住区0.9km，距冯记沟乡1.15km，距盐池县城区49公里，距定武高速9公里。项目区周边以荒地、村庄为主，无大型噪声源，人为噪声源相对较少，区域声环境质量总体良好，可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声功能区。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（生态影响类）（试行）要求：“项目涉及的水、大气、声、土壤等其他环境要素，应明确项目所在区域的环境质量现状。”本项目主要建设北部二号回风斜井和北部进风斜井工业场地以及相关配套设施，项目对地下水环境无明显影响，且建成进行生态恢复后对土壤环境也无明显影响。项目所在地的土壤类型为平铺半固定风沙土，项目周边无地下水、土壤敏感目标，因此本项目不需进行地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与项目有关的原有环境污染问题。 存在主要生态环境问题为：项目区域应受原施工进场影响，目前天然植被覆盖率较差。现状如下： |
| 生态环境保护目标 | 本项目位于吴忠市盐池县冯记沟乡，项目所在区域位于毛乌素沙漠西南边缘，区内大多被沙丘掩盖，间有杂草固定，属低缓的半沙漠丘陵地貌单元；地形较为平坦，地势南高北低。地面海拔标高一般在+1450m左右。地面多为新月型和垄状沙丘所覆盖，多为固定沙丘。该地为半沙漠低缓丘陵区。金凤井田所在区域属于盐池内陆河流区，无常年地表径流，仅存在宽缓流程短的季节性沟流，汇集于地势低洼区。金凤井田所在区域主要土壤类型为灰钙土和风沙土。在灰钙土的分布区域，由于灰钙土沙性大，水稳性团聚体少，持水保肥能力差，在干旱、多风及强烈的物理风化下逐渐形成风沙土。井田所处位置无自然保护区、风景名胜区、集中式饮用水水源保护区、跨流域调水工程保护区、国家森林公园、国家地质公园、文物保护单位等环境敏感目标，且项目远离城市，场地周围500m范围内无居民点。因此，本项目评价范围内，无环境保护目标。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 ⑴《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准； 污染物 年平均 24小时平均 1小时平均 单位 标准来源 SO2 60 150 500 μg/m3 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准 NO2 40 80 200 CO / 4 10 O3 / 160 200 PM10 70 150 / PM2.5 35 75 / ⑵《声环境质量标准》（GB30192-2008）中的2类标准。 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2类 60 50 2、污染物排放标准 ⑴《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）； 施工阶段 噪声限值〔dB(A)〕 昼间70 夜间55 ⑵《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 类别 昼间dB(A) 夜间dB(A) 2 60 50 ⑶施工扬尘参照《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 污染物 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 颗粒物 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 |
| 其他 | 无 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1、生态环境影响分析 （1）占用土地影响分析 本项目风井场地占地类型主要为旱地，主要为草原带沙生植被，以苦豆子群落为主。本项目的建设改变了土地功能性质，对周围生态环境产生一定程度的影响，但由于本项目占地面积不大，对区域土地利用格局影响较小。对于施工中必须破坏的自然植被，要进行生态修复，本次设计绿化面积达19888m2，提高了绿化植被的覆盖率。 （2）对土壤及植被的影响分析 本项目所在地的土壤类型为平铺半固定风沙土。项目风井场地土壤侵蚀形式主要由水力侵蚀、风力侵蚀和重力侵蚀，以风力侵蚀为主，并伴有滑坡、崩塌等重力侵蚀，主要发生在沟谷斜坡地带。造成的生态环境影响主要是工程施工期对地表植被的破坏，以及地表开挖造成的水土流失。但这些活动属于不连续的局部影响，在施工时做到科学管理，并结合项目建成后项目评价区内生态系统本身的调节和适应，整体上不会对项目拟建场地生态环境系统造成较大影响，随着项目建成运行，通过绿化种植等生态恢复，对原有的生态环境系统起到改善和增加作用。 本项目施工期对土壤及植被的主要环境影响如下： ①风井场地平整、开挖基坑、截、排水沟及管网沟槽开挖、土方临时堆放等扰动地表，弃土、渣造成水土流失。 ②临时施工区、施工道路场地开挖、平整，设备材料堆放、使地面裸露，破坏原地貌和地表植被，造成水土流失。 ③建设施工便道、平整施工作业带、场地开挖等，增加地表土壤裸露面积，造成水土流失；表层熟土被深层生土替代，土壤失去作物养分；严重破坏植被根系，造成植物种类及数量剧减等，从而对生态环境带来影响。 而在整个施工作业工序中，开挖和回填对土壤及植被影响最大的是：①破坏土壤原有结构、改变土壤质地、影响土壤的紧实度、破坏土壤耕作层、流失土壤养分；②在较大面积范围内的不同土层上进行开挖，将作业带内植被地上部分与根系全部清除，导致植被无法自然恢复。 （3）对自然景观的影响分析 项目建设将会在很大程度上改变项目直接实施区域内原有的自然景观，如场地的开挖和充填，对原有地表形态、地层顺序、植被等造成直接的破坏，挖损产生的废弃岩土直接堆置于原地貌之上，将使施工区域内的自然景观遭受到完全破坏。对土地的永久占用使原有的景观类型变为工业场地及附属设施。此外，随着与建设项目同步实施的道路建设，在路基施工中的填挖、取土、弃土等一系列施工活动，形成裸露边坡、取土坑、弃土场等一些人为劣质景观，造成与周围景观的不协调。破坏了植被分布的连续性，这与原先完整的植被平滑曲线和统一的色彩相比，在色彩、线条、质地上都将产生影响。由于直接破坏面积较小，对全区域来说影响轻微，但对局部景观的影响较为显著。 （4）对野生动物的影响分析 本项目区内野生动物的种类较少，多为常见的鸟类与小型哺乳动物。在施工作业时会对动物造成惊扰，迫使项目区附近的动物迁徙，对动物的生存产生一定的影响。由于本项目建设的地表工程量不大，且地表工程施工时间相对较为短暂，基本不会使项目区野生动物物种和数量发生变化，且本项目所在区域内无国家珍惜保护野生动植物品种，因此本项目施工期对野生动物生存环境影响不大。 2、大气环境影响分析 ⑴施工扬尘 施工扬尘主要源自场地平整，构筑物基础开挖、材料堆放等，均属无组织排放。 施工现场的扬尘大小与施工现场的条件、管理水平、机械化强度及施工季节、建设地区土质及天气情况等诸多因素有关，根据有关施工场地的类比调查，现场作业点粉尘浓度最高可达到150mg/m3，由于建筑粉尘沉降较快，只要加强管理，进行文明施工，则其影响范围较小，一般仅影响项目施工周边地区。 一般施工扬尘环境影响主要在下风距离200m范围内，超标影响在下风距离100m处。根据现状调查，项目厂界200m范围内无敏感点分布，项目施工期扬尘对周边环境影响较小。 ⑵机械尾气 施工期间运输车辆多为大动力柴油发动机，由于荷载重，尾气排放量大，将增加施工场地和运输道路沿线的空气污染物排放，主要污染物为CO、NOX等。但车辆尾气排放是小范围的短期影响，且间断运行，随着施工期的结束，影响将会消失。 3、地下水环境影响分析 （1）项目区水文地质条件 金凤井田干旱少雨，年降雨量为145.3～299.1mm，平均200mm；地表水稀少，地下水补给来源贫乏。金凤井田水文地质条件简单，含水层间的水力联系弱，补给条件差。根据金凤井田钻孔施工漏水情况和简易水文观测资料的统计，井田内松散层底部的砂砾层、侏罗系中统延安组中砂岩类漏水现象比较严重。砂岩类岩层尤以粗砂岩漏水最大，主要表现为直罗组粗砂岩，其次是中砂岩和细砂岩，粉砂岩相对较小。这说明松散层、粗砂岩不仅是良好的富水层，同时具有较强的导水性，特别是在断层较为发育的区段，导水性更强。 根据金凤井田的物探、钻孔简易水文观测资料以及岩性分析和岩石鉴定，隔水层以低阻、高密度的粉砂岩、泥岩为主。区内侏罗系为陆相地层，岩性、岩相变化较大，地层多为中、细粒砂岩与粉砂岩、泥岩互层，特别是含煤地层各旋回上部多由泥岩、粉砂岩或砂泥岩互层组成，岩性致密，与煤层本身形成良好的隔水层。据统计较为稳定的隔水层有：直罗组底部砂岩顶板粉砂岩、泥岩隔水层；各主要煤层及其顶底板的泥岩、粉砂岩隔水层。 金凤井田主要接受大气降水和其东部白垩系孔隙裂隙水补给。地下水向沟谷、洼地及地下水位低的地区运移，运移速度与含水层岩性、基岩基底形态特征及水力坡度有关，一般在沙漠丘陵区迳流缓慢，沟谷低山丘陵区及地形高差较大区迳流强。煤系含水层地下水主要通过煤系露头接受大气降水补给或通过区域地下水迳流侧向补给。金凤井田北部和南构造形态表现为背斜、向斜相间分布，受构造控制，地下水的运移主要是自背斜轴部向两侧运移，由浅而深，地下水迳流逐渐迟缓乃至滞流，以向斜轴形成局部降水漏斗。金凤井田中部构造形态表现为一套单斜岩层，基岩埋藏较深，地层厚度增大，尤其是直罗组粗砂岩厚度达470m之多，直罗组砂岩是金凤井田主要富水层，地表无露头，因此，直罗组砂岩接受上部松散层含水的地下渗流补给。 金凤井田东部即马柳断层以东区域属于白垩系孔隙裂隙水分区，富水性较强。该地下水侧向补给金凤井田，沿坳谷区形成地下水迳流。金凤井田地形东高西低，洪水期形成由东向西沿坳谷的地表迳流。地下水自松散岩层沿断层、裂隙向直罗组砂岩和煤系地层渗透，在矿井开采时易发生涌水量过大，或者局部地段出现突水现象。 地下水的排泄方式主要为地面蒸发，其次为人工排水方式排泄，部分渗入地下汇集于地形低洼地区形成潜水。 根据《金凤煤矿水文地质类型划分报告（2018）》，金凤矿井水文地质类型为中等。 （2）项目主要环境影响 本项目北部二号回风斜井井筒长590m、北部进风斜井井筒长330m。根据北部回风斜井施工时资料，井筒穿过的含水层主要为侏罗系中统延安组十二煤以上段砂岩裂隙孔隙水含水层、侏罗系中统延安组十二煤～十八煤段砂岩裂隙孔隙水含水层，其中对井筒施工影响最为明显的为侏罗系中统延安组十二煤以上段砂岩裂隙孔隙水含水层。 侏罗系中统延安组十二煤以上段砂岩裂隙孔隙水含水层：岩性由灰、浅灰、灰黑色粉砂岩、细粒砂岩及煤组成，井筒区域内厚度约12～80m，岩性较细。含水层厚度较大，约为20m，富水性相对较强。 预计北部进风斜井、北部二号回风斜井井筒正常涌水量分别为29.90m3/h，最大涌水量为48.55m3/h。基岩段采用普通法施工。如果实际施工过程中涌水量较大，可考虑壁后注浆等特殊施工方法。 4、地表水环境影响分析 施工废水主要来自施工废水和施工人员产生的生活废水，其中施工作业区产生的废水包括：①地面建筑施工过程中砖石清洗、砂浆搅拌等产生的废水，污染物为SS；②矿井井筒施工穿透地下含水层而造成的含水层疏干水，水质除SS增高外，其余与含水层水水质基本没有大的变化；③井筒淋水，水质与含水层水质相同。生活污水量很少，主要污染物为SS、BOD5、COD等。 （1）施工区域产生的废水 地面建筑施工过程中用水经简单沉淀处理后都能够重复利用，不外排。废水主要来自于施工活动砖瓦喷洒、砂浆搅拌过程中跑、冒、滴、漏产生的废水，这部分废水产生量与施工组织的精细程度有很大关系，合理改善安全各环节的用水量，能够避免此部分废水产生。如果施工过程中不加节制的用水，不仅造成水资源浪费，而且施工废水中携带有建筑材料流入附近冲沟，影响地表水质。 （2）施工人员生活废水 本项目施工期产生的生活污水按照15L/（人·d）计算，施工人数为50人，施工期产生污水总量约为337.5m3，施工营地生活污水主要是施工人员就餐和洗涤产生的污水及粪便水，含动植物油脂、食物残渣、洗涤剂等多种有机物。 （3）井筒疏干水 根据该项目施工工艺，井筒穿过表层土和基岩风化段采用了预注浆施工工艺，基岩段采用普通施工法。预注浆施工法能有效控制井筒施工过程中涌水量。井筒穿过表层土褐风化基岩段时的用水较短暂，随着该井段的施工结束，以及采取封堵措施后，涌水将结束，这种排水是短暂的。该排水经金凤煤矿已建成一座12000m3/d矿井水处理站（预处理+反渗透脱盐）处理后用作灌浆用水、场地绿化、井下消防洒水等，反渗透产生的浓盐水用作洗煤厂洗选和灌浆用水，均综合利用不外排。 5、声环境影响分析 施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。主要产噪源有推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、起重机、冲击钻等。噪声源强为73~98dB（A）。施工期噪声对周围环境将会产生一定程度的影响。 6、固体废物环境影响分析 本项目施工期固体废物主要为井筒开挖及巷道掘进、风井场地地基开挖过程中产生的废土、废石以及施工人员的生活垃圾。根据项目设计文件，施工期矸石量23000t/a，主要用于风井道路改造及场地平整等，如有剩余由汽车外运至金凤煤矿已建排矸场。 本项目施工期生活垃圾较少，分类收集后定期清运至环卫部门指定地点排放，最终由环卫部门统一清运，对环境影响不大。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本项目建成并进行生态修复后，运营期不再对生态环境产生影响。项目运营期对环境的影响主要为噪声等。 1、大气环境影响分析 根据本矿井提供的《2019年度矿井瓦斯等级鉴定及二氧化碳测定结果报告》，矿井瓦斯及二氧化碳相对涌出量采用值为0.54m3/t、绝对瓦斯及二氧化碳涌出量为4.95m3/min，矿井鉴定为低瓦斯矿井。 矿井通风容易时期风量为161.25m3/s，负压为2645.78Pa；通风困难时期风量为183.75m3/s，负压为3746.25Pa。因此风排瓦斯可满足回风巷瓦斯排放的要求，且瓦斯浓度较小，可通过回风系统自由排放，对外环境影响较小。 2、噪声环境影响分析 本项目运营期噪声污染比较轻，噪声源主要来自于风机、水泵、变电器，噪声的声压级一般在85～100dB(A)左右，项目噪声源强详见下表。 表4-1 项目运营期设备噪声源强及治理情况 噪声源 声源值dB(A) 治理措施 治理后噪声值dB(A) 轴流式通风机 100 低噪声设备、基础减振、厂房隔声 80 水泵 85 65 空气加热机组 90 70 变压器 85 低噪声设备、基础减振 70 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目风井场地及进场道路所在区域不涉及自然保护区、水源保护区以及风景名胜区等敏感区；项目建设位置位于金凤煤矿规划矿区范围内，符合当地土地利用规划，所占地现状为荒地，不占用基本农田，符合国家供地政策。 综上所述，项目风井场地选址合理。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1、生态环境保护措施 本项目为工业场地建设，建设工程施工中要平整场地。开挖地表，造成直接施工区域内和施工区域一定范围内植被不同程度的破坏。施工期施工活动对厂址附近生态环境的不利影响在改变地表形态、土地利用、水土流失、植被覆盖等方面有所体现，施工期对生态环境带来的不利影响主要体现在局部地区植被覆盖减少、土壤侵蚀以及水土流失加剧等方面。按照避让、减缓、修复、补偿的原则，针对项目施工可能造成的生态影响，本环评提出以下防治措施： （1）遵循选址、选线“避让”原则，尽可能得避免方案实施对敏感目标的影响。工业场地选址应避让自然保护区、风景名胜区、居民区、二级以上等级公路、铁路、基本农田等。 本项目工业场地距G244国道0.5km，距三墩子居住区0.9km，距冯记沟乡1.15km，不涉及上述敏感保护目标。 （2）贯彻“预防为主、防治结合”的指导方针，通过限制和约束行为的规模、强度或范围来尽可能地使开发活动对环境影响达到“最小化”。合理选择科学的施工工艺，应以不破坏含水层为目的，对可能受破坏影响的含水层区域留设保护柱。饮用水源保护区留设保护柱，保证饮用水源影响最小化。项目施工过程中，划定施工界限，将项目建设对生态环境的影响限制在最小区域。同时加强对施工人员环保意识教育，禁止“滥砍滥伐、捕杀野生动物”。 根据原有已建北部回风斜井施工时资料，井筒穿过的含水层主要为侏罗系中统延安组十二煤以上段砂岩裂隙孔隙水含水层、侏罗系中统延安组十二煤～十八煤段砂岩裂隙孔隙水含水层，其中对井筒施工影响最为明显的为侏罗系中统延安组十二煤以上段砂岩裂隙孔隙水含水层。侏罗系中统延安组十二煤以上段砂岩裂隙孔隙水含水层：岩性由灰、浅灰、灰黑色粉砂岩、细粒砂岩及煤组成，井筒区域内厚度约12～80m，岩性较细。含水层厚度较大，约为20m，富水性相对较强。本项目北部进风斜井、北部二号回风斜井预计井筒正常涌水量分别为29.90m3/h，最大涌水量为48.55m3/h。基岩段采用普通法施工，如果实际施工过程中涌水量较大，可考虑壁后注浆等特殊施工方法。北部进风斜井、北部二号回风斜井井筒表土段及风化基岩段均采用钢筋混凝土砌碹支护，基岩段均采用锚网喷支护。本项目不涉及饮用水源地，对施工过程涉及到的含水层采取钢筋混凝土砌护等措施。施工前在项目区四周设置挡土墙，挡土墙建好后方可施工，且做好护坡工程，对施工破坏区，施工完毕要及时平整土地，并种植适宜的植物。避免在春季大风时段以及夏季多雨时段进行作业。可最小化减少项目对环境的影响。 （3）贯彻废物的“资源化、减量化、无害化”，通过行政措施、经济手段、技术设备等措施，对产生的固体废物、废气、废水等进行综合利用，做到污染物排放的最小化。最大程度利用矿井水，减少矿井水排放量和取水量，提高矿井水回用率和资源化率，用矿井水替代地表水源，尽可能减少项目开发对水资源的影响。提高地质勘探程度，对导水断层等留设保护柱，减少地下水的漏失。 金凤煤矿已建成一座矿井水处理站，设计处理能力为12000m3/d。处理工艺为“预处理+反渗透脱盐”，回收率为70%。全矿矿井水经过深度脱盐处理后用作灌浆用水、场地绿化、井下消防洒水等，反渗透产生的浓盐水用作洗煤厂洗选和灌浆用水，均综合利用不外排。本项目金凤煤矿三分区风井掘进过程产生的涌水量均小于矿井涌水量，排至中部工业场地地面矿井水处理站集中处理后作为工业用水补充水使用，减轻了对水资源的影响。施工过程中产生的废弃土石，经运输车辆运至金凤煤矿已建排矸场，不得将废弃土石任意裸露弃置。 （4）对于已经受到影响的环境进行修复或补救；对无法恢复的环境，通过重建的方式来代替原有的环境。按照“谁破坏、谁治理”的原则，由建设单位组织专门的队伍，对受地表沉陷影响较大的区域，采取地表裂缝填堵与整治的生态恢复措施。对施工期临时占地进行植被恢复，按照“占补平衡”的原则对所占基本农田进行异地补偿。 本项目工业广场切坡面采取植物护坡治理模式，栽植灌、草混交植被，增加地面覆盖，拦蓄截断地表径流，减少暴雨、径流对地表的打击、冲刷。坚持项目施工期和运营期水土保持并重的原则，工程施工期水土流失应同为防治重点。通过施水土保持措施，保护自然生态环境。本项目不涉及占用基本农田及居住区，生态环境可进行恢复，因此不牵扯项目重建、搬迁安置和异地补偿的问题。 综上所述，采取以上措施后，施工期对土地、植被、动物的影响以及施工作业区的水土流失情况均会有相应的保护和改善作用。 2、大气环境保护措施 施工期的大气污染物主要为施工扬尘、施工机械和车辆尾气。 ⑴扬尘 施工期间对大气环境的影响主要表现为施工期扬尘。施工单位必须严格按国家、自治区《大气污染防治行动计划》进行施工，尽量减少扬尘对环境的影响程度。 为了最大限度减小施工扬尘对周围环境空气的影响，评价提出以下措施和要求： ①施工组织设计中，必须制定扬尘预防治理专项方案和空气重污染应急预案，遇重污染预警时应立即启动应急响应，严禁施工现场土方作业和建筑拆除作业。 ②建设项目在施工期间，应设置施工标志牌、现场平面布置图和安全生产、消防保卫、环境保护、文明施工制度板以及扬尘投诉举报电话，明确环保责任单位和责任人，接受社会监督。施工标志牌应当标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称，项目经理姓名、联系电话，开工和计划竣工日期，施工许可证批准文号以及当地环境保护主管部门的污染举报电话。 ③项目施工期间，应在工地边界设置围栏，围栏可视地方要求适当增加高度，围挡底端设置防溢座。严禁围挡不严或敞开式施工。 ④施工现场出入口及场内主要道路必须硬化，对工地内部道路、场地要进行半硬化或硬化，其余场地必须绿化或固化。 ⑤施工现场集中堆放的土方必须覆盖，严禁裸露。施工现场对运输土方、渣土等散装货物的车辆，装载的物料、渣土高度不得超过车辆槽帮上沿，用苫布遮盖或者用密闭斗车，严禁沿路遗漏或抛撒。 ⑥要对施工现场的水泥及其他粉尘类建筑材料进行密封存放或覆盖，严禁露天放置，工地每日洒水不少于3次。 ⑦施工现场必须设置固定垃圾存放点，垃圾应分类集中堆放并覆盖，及时清运，严禁焚烧、填埋和随意丢弃。 ⑧施工期建筑垃圾必须采用封闭方式及时清运，严禁凌空抛撒。 ⑨严禁未经冲洗和加盖篷布的运输车辆驶出工地进入城市道路，禁止在施工场地焚烧各类建筑废物、生活垃圾和煤炭等。 采取以上措施后，项目施工期间对环境空气的影响较小，可满足《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）要求，而且随着施工活动的结束，这些污染也将消失。 ⑵施工机械和车辆尾气 施工机械和车辆尾气主要含有HC、NOx、CO等，根据本项目初步设计，尾气排放量较小，属于间歇性排放，经扩散稀释后对周围环境影响较小。 为使施工期尾气对周围环境的影响降至最低，应采取如下措施： ①加强对施工机械及车辆使用管理和保养维修，合理降低使用次数，提高使用效率，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。 ②施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以车辆尾气的排放。 评价要求，建设单位在施工过程中应加强施工车辆运行管理与维护保养，对施工过程中非道路移动机械用柴油机废气排放必须执行并满足《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（GB20891-2014）第Ⅲ时段标准限值的要求。 综上所述，施工期大气影响是暂时的，随着施工期的结束，影响也随之结束。建设单位应加强施工管理，采取相应措施，尽可能减少对周围环境的影响。 3、地下水环境保护措施 预计北部进风斜井、北部二号回风斜井井筒正常涌水量分别为29.90m3/h，最大涌水量为48.55m3/h。基岩段采用普通法施工。如果实际施工过程中涌水量较大，可考虑壁后注浆等特殊施工方法。 北部进风斜井、北部二号回风斜井井筒表土段及风化基岩段均采用钢筋混凝土砌碹支护，基岩段均采用锚网喷支护。具体见图9、图10。 图9 北部进风斜井断面支护及其布置图 图10 北部二号回风斜井断面支护及其布置图 施工过程中通过采取上述封堵措施，会有效减少施工地下水渗漏量、防止地下水串层。因此，本项目的施工对地下水环境的影响很小。 3、地表水环境保护措施 施工废水主要来自施工废水和施工人员产生的生活废水，根据各类废水的污染特征，本次评价提出的污染防治措施如下： （1）生活污水：施工人员的生活废水，应设临时收集池，经过隔油、沉淀等简易处理后用于场地洒水抑尘，不得随地泼洒。施工人员使用已建防渗旱厕，旱厕粪便定期清掏用于周边农田施肥，并经常喷洒灭蝇药剂。 （2）施工废水：施工废水主要由设备冲洗及生产中的跑、冒、滴、漏、溢流产生，仅含有少量混砂，不含其它杂质。合理控制施工期间的用水量，采取严格的施工工序搭接，可大大降低施工场地内的废水产生。这类废水经过场内沉淀池沉淀后回用于施工，或者用于施工期降尘，不会排入河道等地表水体，因此所造成的不利影响较小。 （3）井筒施工排水：井下排水将进入施工场地设置的沉淀池内，处理后的井下排水用于施工用水和场地洒水等。 综上，采取措施后施工期对地表水环境影响较小。 4、声环境防治措施 施工期噪声主要是施工机械设备噪声和运输车辆运行噪声。主要产噪源有推土机、挖掘机、装载机、搅拌机、起重机、冲击钻等。噪声源强为73~98dB（A）。 施工机械中除各种运输车辆外，一般可视作固定声源。因此，我们将施工机械噪声作为点声源处理，在不考虑其它因素的情况下，施工机械噪声预测模式如下： 式中：LA、LO----距声源rA、rO处的声级，dB（A）； 根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定，经计算，各施工阶段主要设备噪声级及最大超标范围见表5-1。 表5-1 施工期噪声污染源情况一览表 施工 阶段 设备名称 声级 dB(A) 距声源距离 (m) 评价标准 dB(A) 最大超标范围 (m) 昼间 夜间 昼间 夜间 土石方阶段 翻斗机 83~89 3 70 55 15 150 推土机 90 5 70 55 29 281 装载机 86 5 70 55 18 178 挖掘机 85 5 70 55 16 160 重型卡车、拖拉机 85 7.5 70 55 42 237 基础施工阶段 钻孔式灌注桩机 81 15 70 55 30 150 静压式打桩机 80 15 70 55 48 242 吊车 73 15 70 55 9 120 平地机 86 15 70 55 58 178 风镐 98 1 70 55 14 140 扇风机 92 1 70 55 13 71 空压机 92 3 70 55 10 197 由上表可以看出，当施工机械单独作业时，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带声传播距离较远，昼间最远至58m处才能达标，夜间最大影响范围在281m范围以内，噪声影响范围内无敏感点分布，对周围环境影响较小。 为了尽可能降低施工噪声对周围环境的影响，评价要求施工单位应采取以下措施减轻对周边敏感点的影响： （1）选择低噪声、低振动施工设备；施工设备进行定期保养和维护，严格按操作规范使用各类机械； （2）加强施工车辆管理，尽可能减少鸣笛； （3）加强施工管理，合理安排施工作业时段，尽量避免在午间（12:00~14:00）、夜间（22:00~次日6:00）进行施工作业。尽量加快施工，减少对其影响； （4）承担原材料及建筑垃圾运输的车辆，进出施工场地及途经环境敏感点时要做到减速慢行，严禁鸣笛。 随着施工期的结束，施工噪声的影响将消失，所以施工噪声对环境的不利影响是暂时的，短期的行为。通过采取上述综合降噪措施，可有效降低施工过程噪声对周围环境的影响，确保施工期各项施工活动产生的噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定限值要求，对周围环境影响较小。 5、固体废物防治措施 本项目施工期固体废物主要为井筒开挖及巷道掘进、风井场地地基开挖过程中产生的废土、废石以及施工人员的生活垃圾。 根据项目设计文件，施工期矸石量23000t/a，主要用于风井道路改造及场地平整等，如有剩余由汽车外运至金凤煤矿已建排矸场。 本项目施工期生活垃圾较少，分类收集后定期清运至环卫部门指定地点排放，最终由环卫部门统一清运，对环境影响不大。 针对施工期固体废物，为了进一步减轻其对环境的影响，环评建议采取以下污染防治措施： （1）施工场地要求设置生活垃圾箱（桶），固定地点堆放，分类收集后定期清运至环卫部门指定地点排放，最终由环卫部门统一清运； （2）施工期巷道掘进矸石需优先作为场地填方进行综合利用，减少固废的产生量及固废堆放造成的土地压占； （3）运输土、石车辆，其装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗用苫布遮盖或者采用密闭车斗，严禁沿路遗漏或抛撒； （4）对钢筋、钢板、木材等下脚料可分类回收利用。其它不可回收的施工废料与建筑垃圾一起由专人负责运至当地部门指定地点。 采取以上措施后，施工期固体废物均得到合理处置，对周围环境影响较小。 6、施工期环境管理 项目施工期前建设单位与施工单位签订环保责任合同，由施工单位负责场地环境管理，并接受当地生态环境部门监督、管理。环境管理工作应根据国家有关法律法规及地方环保部门的要求，建立一套“环境污染控制管理方案”，并利用其中的“运行控制程序”进行严格管理，以便做到文明施工、把对周围环境造成的污染影响降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目建成并进行生态修复后，运营期不再对生态环境产生影响。项目运营期对环境的影响主要为噪声等。 1、噪声防治措施 本项目运营期噪声污染比较轻，噪声源主要来自于风机、水泵、变电器，噪声的声压级一般在85～100dB(A)左右。 假定工程的噪声源以自由声场的形式传播，仅考虑距离衰减值，忽略大气吸收、障碍物屏障等因素，从最为不利的情况出发，按照“导则”中推荐的预测模式： ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值(Leqg)计算公式： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi—i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T—预测计算的时间段，s； ti—i声源在T时段内的运行时间，s。 ②某个噪声源在预测点的声压级为： 式中：Lp(r)－噪声源在预测点的声压级，dB(A)； Lp(r0)－参考位置r0处的声压级，dB(A)； r0－参考位置距声源中心的位置，m； r－声源中心至预测点的距离，m； 按照上面给出的计算公式，将本项目治理后的各厂界贡献结果列于下表5-2。 表5-2 风井场地噪声预测值 单位：dB(A) 预测点名称 贡献值 标准值 昼间 夜间 东厂界 43 60 50 南厂界 44 西厂界 45 北厂界 46 综上，项目产生的噪声通过建筑物墙体阻挡和距离衰减等措施治理后，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 为更进一步降低项目噪声对周边声环境的影响，项目须采取以下措施： ①选用低噪声设备，对设备采取减振、隔声措施。 设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；风机采用隔离封闭措施；隔振基础，采用弹性支架，以减少振动、降低噪声。 ②加强设备养护管理 建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。 ③生产车间封闭及优化平面布局 合理布局噪声设备的分布，尽量把高噪声设备设置在建筑物的中部，减少噪声对各个边界的贡献值。 综上所述，在采取以上措施后，项目噪声对周围环境影响很小。 |
| 其他 | 1、煤矿闭矿后本项目退役期相关生态环境保护措施 根据地质条件、发展远景及当地具体情况，制定土地复垦计划。其内容包括复垦方法、土地利用的方式等，且与生产建设统一规划。工业广场内所有建筑物全部拆除，地表多是高低不平，以削填平衡的原则，用推土机削平凸起的土岩，回填于井筒形成的凹陷坑洞。施工中对平台要保持倾角1度的横向反坡和5度的纵向坡度，以便暴雨时引导平台汇水排出复垦地。复垦地在整平过程中经重载设备的反复碾压，土壤结构发生较大变化，不利于植被的正常生长，因此为获得良好的恢复效果，植被恢复优先选用本土草种及自然恢复相结合的方式。植被层施工一定要避开雨季，并使用轻型履带式设备，避免对土壤结构造成破坏。地面平整和覆土工作结束后，人工在坡面上延垂直等高线方向，修建若干条平行于等高线的小台阶，形成梯田，增加了破面的粗造度，便于施肥和播种，而且能够改善植被的着床条件，有利于给植物提供一定的土壤水分，为植被生长创造良好的立地条件，同时起到拦截径流携带的泥沙作用，保持水土流失功能。 2、环境管理与监测计划 （1）环境管理 环境管理清单见下表： 表5-3 环境管理主要内容 实施时期 污染物类别 环保治理措施 治理效果 施工期 废气 施工扬尘 ①当出现风速≧四级时，应停止土方等扬尘类施工，并采取防尘措施；②易产生扬尘的物料采取覆盖等防尘措施；③物料加盖运输；④强化环境管理，减少施工扬尘 施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） 废水 施工废水 ①工作面涌水及时用潜水泵吸出，通过水车运至矿井水处理站进行处置；②泥浆废水中泥浆含量较高，主要污染物为SS和石油类，厂内设防渗沉淀池（10m3），收集施工期泥浆废水、施工设备冲洗与设备清洗废水，然后回用与施工。 不外排 生活污水 旱厕收集还田施肥，洗漱废水用于场地洒水降尘 不外排 地下水 地下涌水 井筒穿过表层土和基岩风化段采用了预注浆施工工艺，基岩段采用普通施工法。如果实际施工过程中涌水量较大，可考虑壁后注浆等特殊施工方法，根据施工实际情况进行操作。 / 噪声 设备噪声 合理安排施工时间，尽量避免夜间22时~凌晨06时严禁施工。施工中必须采取降噪措施。 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 交通运输噪声 禁止超载，减速慢行 减少对周围声环境的影响 固废 土石方 主要用于风井道路改造及场地平整等，如有剩余由汽车外运至金凤煤矿已建排矸场 处置率100% 运营期 噪声 设备噪声 低噪声设备、基础减振、隔声等 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 废气 瓦斯气体 保持通风流畅 / （2）环境监测计划 项目运营期环境监测计划见表5-4。 表5-4 运营期污染源监测计划表 类别 监测项目 监测点位置 监测频率 控制指标 噪声 厂界噪声 厂界各设1点 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 （3）竣工环境保护验收 项目竣工环境保护验收清单见下表。 表5-5 项目竣工环境保护验收一览表 类别 污染环节或污染物 环境保护措施 验收标准 噪声 轴流式通风机、水泵、空气加热机组、变压器 基础减振、隔声、建筑阻挡 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 生态 绿化面积19888m2 落实 环境管理 项目环境管理及监测不单独设置机构，纳入在金凤煤矿的环境管理机构中。 |
| 环保投资 | 项目总投资2003.11万元，其中环保投资估算为88万元，占工程总投资的4.39%。所投入的环保费用具体见下表5-6。 表5-6 项目环保投资情况一览表 污染源 环保措施 投资（万元） 施工期 废水治理 施工区内建设10m3的隔油沉淀池，沉淀后全部回用；井下涌水用车运至中部工业场地水处理站进行处置 25 废气治理 施工围栏、苫布、抑尘网等 8 固体废物 生活垃圾箱（桶）若干 2 运营期 噪声治理 基础减振、厂房隔声 15 绿化 绿化面积19888m2 38 合计 88 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 临时施工占为旱地，待施工期结束后，恢复施工迹地，进行土壤疏松并播撒种子，要求临时占地恢复现状。 | 保护陆生生态环境质量不改变，恢复植被 | 继续加强绿化 | 保护陆生生态环境质量不改变，恢复植被 |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水 环境 | 施工人员入厕依托已建旱厕。施工废水经1座10m3沉淀池处理后循环使用 | 保护地表水环境质量不改变 | / | / |
| 地下水及土壤环境 | 井下涌水经运输车送至中部工业场地污水处理站处理后回用。 | 保护地下水及土壤环境环境质量不改变 | / | / |
| 声环境 | 加强施工管理，合理安排施工作业时间，采用先进的施工设备，对高噪设备加装减震垫 | 确保项目施工场地的声环境质量达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 选用低噪声设备、隔声降噪 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 振动 | 对高噪设备加装减震垫 | / | / | / |
| 大气环境 | 定期洒水、运输车辆加盖篷布，施工现场设置围挡 | 确保施工厂界颗粒物无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准 | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾及时清运至附近乡村垃圾中转站妥当处置；开挖土石方主要用于风井道路改造及场地平整等，如有剩余由汽车外运至金凤煤矿已建排矸场。 | 确保固体废物妥善处置，不造成二次污染 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | / | / | / | / |
| 环境监测 | 见环境监测一览表 | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

本项目符合国家产业政策，选址合理。施工期污染物在采取了可行的污染防治措施后，对区域环境质量影响较小。项目运营期将会产生较大的生态环境效益。因此，从环境保护角度分析，建设单位在严格实施环保对策措施的条件下，本项目的建设是可行的。

# Comments

本次三分区是在原来二分区的基础上扩增的，考虑用图比较能表明相互关系情况，领导您看这个图需要删除吗？