# 建设项目环境影响报告表

（生态影响类）

项目名称：玉门油田环庆分公司李71井天然气勘探项目

建设单位（盖章）：中国石油天然气股份有限公司

玉门油田环庆分公司

编制日期：        2021年11月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 玉门油田环庆分公司李71井天然气勘探项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 闫利中 | 联系方式 | 13995156222 |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区吴忠市盐池县王乐井乡孙家楼村 |
| 地理坐标 | （107°07′57.774″，37°86′52.227″） |
| 建设项目行业类别 | 99陆地矿产资源地质勘查（含油气资源勘探）；二氧化碳地质封存 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 9400 |
| 建设性质 | ■新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ■首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 盐池县资源能源开发协调服务领导小组办公室 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2020年4月29日 第1期 |
| 总投资（万元） | 680 | 环保投资（万元） | 54.5 |
| 环保投资占比（%） | 8.01 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 | ■否 □是： |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 ⑴本项目与产业政策符合性分析 根据《国家发展改革委关于修改<产业结构调整指导目录（2019年本）>有关条款的决定》（国家发展和改革委员会2019年第29号令），本项目属于鼓励类中“七、石油、天然气：第1条“常规石油、天然气勘探与开采”，本项目为玉门油田环庆分公司李71井天然气勘探项目，为矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探），属于鼓励类建设项目。 因此，项目建设符合国家产业政策。 ⑵本项目与《石油天然气开采业污染防治技术政策》符合性分析 本项目与该技术政策相符性分析见表1-1。 表1-1 与《石油天然气开采业污染防治技术政策》相符性分析 序号 相关要求 技术政策符合情况分析 符合性 1 到2015年末，行业新、改、扩建项目均采用清洁生产工艺和技术，工业废水回用率达到90%以上，工业固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。遏制重大、杜绝特别重大环境污染和生态破坏事故的发生 本项目仅为钻井期，钻井岩屑一般随钻井泥浆进入泥浆罐，不外排。多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至附近填埋场处理，压滤液用于下一个井场重复利用；井下作业时在井场铺设土工膜，作业结束后全部收集，回收后土工膜放入进行防渗及加盖的封闭塑料桶中暂存于危废暂存间（15m2），后送至有资质单位处理，废水不外排；固体废物资源化及无害化处理处置率达到100%。同时评价也提出了严格、可行的污染防治措施，在严格执行的情况下可以避免重大事故的发生。 符合 2 在勘探开发过程中，应防止产生落地原油。其中井下作业过程中应配备泄油器、刮油器等。落地原油应及时回收，落地原油回收率应达到100%。 本项目不产生落地油。 符合 3 在油气勘探过程中，宜使用环保型炸药和可控震源，应采取防渗等措施预防燃料泄漏对环境的污染。 项目属于油探井工程，勘探方式为钻探井。钻机采用柴油发电，项目单井井场设置1个柴油罐，柴油储罐下方地面采取重点防渗措施，以防燃料泄漏造成对环境的污染。 符合 4 在钻井过程中，鼓励采用环境友好的钻井液体系；配备完善的固控设备，钻井液循环率达到95%以上；钻井过程产生的废水应回用。 本项目钻井岩屑一般随钻井泥浆进入泥浆罐，不外排。无法利用的泥浆排入泥浆罐，最终运往有资质的第三方进行处理。 符合 5 酸化、压裂作业和试油（气）过程应采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 项目压裂作业和试油（气）过程拟采取防喷、地面管线防刺、防漏、防溢等措施。 符合 6 固体废物收集、贮存、处理处置设施应按照标准要求采取防渗措施；试油（气）后应立即封闭废弃钻井液贮池。 本项目废过硫酸钾包装袋、废机油均设置专用储存设施，并做好防渗处理；油气测试结束后，项目钻井液及时处置。 符合 7 应回收落地原油，以及原油处理、废水处理产生的油泥（砂）等中的油类物质，含油污泥资源化利用率应达到90%以上，残余固体废物应按照《国家危险废物名录》和危险废物鉴别标准识别，根据识别结果资源化利用或无害化处置。 本项目不产生落地油。 符合 根据以上对比分析，本项目符合《石油天然气开采业污染防治技术政策》要求。 2、项目与“自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知”符合性分析 根据宁夏回族自治区人民政府2020年12月30日发布的《自治区人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》及附件《宁夏回族自治区环境管控单元分布图》可知，全区总体性生态环境管控要求包括优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类单元。其中，优先保护单元主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等区域，以生态环境保护优先为原则，突出空间用途管控，依法禁止或限制大规模、高强度的开发建设活动，确保生态环境功能不降低。重点管控单元主要涉及城镇和工业园区等人口密集、资源开发强度大且污染物排放强度高的区域，以优化空间和产业布局、强化底线约束为导向，突出污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，以生态环境保护与适度开发相结合为主，落实区域生态环境保护的基本要求。 项目所在生态环境分区管控单元为优先保护单元，项目废气、废水及噪声经采取相应治理措施后均可达标，不会改变区域环境质量现状。因此，本项目符合生态环境分区管控中优先保护单元要求。本项目与宁夏回族自治区环境管控单元分布图位置关系图附图3。 3、本项目与宁夏回族自治区主体功能区规划符合性分析 本项目位于位于吴忠市盐池县王乐井乡孙家楼村内，位于限制开发区域(重点生态功能区)，限制进行大规模高强度工业化、城镇化开发的重点生态功能区。本项目为天然气勘探井，占用临时用地较小，未发现可利用价值后的探井后期封井复垦。该区域发展方向为防风固沙型。加大退牧还草力度,实施围栏禁牧恢复草地植被。转变传统畜牧业生产方式，推行舍饲圈养。加强对内陆河流的规划管理, 保护沙区湿地。推进沙漠化地区防沙治沙，加强防护林带建设和监管。在有条件地区发展扬黄灌溉农业和节水补灌农业，适度发展矿产采掘和加工业。禁止发展高耗水工业。本项目区具有一定的天然气富藏，具有一定的油气勘探条件，本项目不属于高耗水行业，故本项目的建设符合宁夏回族自治区主体功能区规划要求。 4、与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》生态环境部办公厅，环办环评函（2019）910号的符合性分析 项目与该通知的符合性分析见表1-2。 表1-2 与《关于进一步加强石油天然气行业环境影响评价管理的通知》的符合性分析 序号 相关要求（摘录） 技术政策符合情况分析 符合性 1 未确定产能建设规模的陆地油气开采新区块，建设勘探井应当依法编制环境影响报告表。 本项目为勘探井建设项目，本次评价仅对预探井钻探施工期进行评价，依法编制环境报告表。若后期转为生产井，另行评价，不属于本次评价范围。 符合 2 油气开采产生的废弃油基泥浆、含油钻屑及其他固体废物，应当遵循减量化、资源化、无害化原则，按照国家和地方有关固体废物的管理规定进行处置。鼓励企业自建含油污泥集中式处理和综合利用设施，提高废弃油基泥浆和含油钻屑及其处理产物的综合利用率。油气开采项目产生的危险废物，应当按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求评价。 本项目钻井岩屑一般随钻井泥浆进入泥浆罐，不外排。无法利用的泥浆排入泥浆罐，最终运往有资质的第三方进行处理；井下作业时在井场铺设土工膜，作业结束后全部收集，回收后土工膜放入进行防渗及加盖的封闭塑料桶中暂存于危废暂存间，后送至有资质单位处理。 符合 3 施工期应当尽量减少施工占地、缩短施工时间、选择合理施工方式、落实环境敏感区管控要求以及其他生态环境保护措施，降低生态环境影响。钻井和压裂设备应当优先使用网电、高标准清洁燃油，减少废气排放。选用低噪声设备，避免噪声扰民。施工结束后，应当及时落实环评提出的生态保护措施 项目钻井施工过程均在临时占地内进行，占地面积小、施工期短，采用人工开挖和机械开挖相结合的方式。钻井过程选用柴油发电机发电，燃用优质柴油，减少了废气的排放。且施工过程采取了一系列的隔声措施，且周边50m范围内无环境敏感点 符合 4 油气企业应当加强风险防控，按规定编制突发环境事件应急预案，报所在地生态环境主管部门备案。 针对油气开发可能产生的风险，中国石油天然气股份有限公司玉门油田环庆分公司制定了《生产安全事故应急预案》，对各类污染事件都做了相关应急响应 符合 5、与吴忠市“三线一单”相符性分析 本项目位于吴忠市盐池县王乐井乡孙家楼村，项目与项目与吴忠市“三线一单”符合性见表1-3。 表1-3 项目与吴忠市“三线一单”符合性一览表 “三线一单”要求 本项目情况 相符性 生态保护红线与生态空间 生态保护红线外的生态空间（一般生态空间）原则上按限制开发区域的要求进行管理。 ⑴严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。⑵严格限制农业开发占用生态保护红线之外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。有序引导生态空间用途之间的相互转变，鼓励向有利于生态功能提升的方向转变，严格禁止不符合生态保护要求或有损生态功能的相互转换。 本项目占地不在生态保护红线范围内。项目由盐池县资源能源开发协调服务领导小组签发专题会议纪要，原则上同意建设单位在本县内部署天然气勘探项目，符合一般生态空间的要求。本项目与生态保护红线位置关系见附图8。 符合 环境质量底线及分区管控 以水环境控制单元为基本单元，分析各环境管控单元的功能定位，结合水质超标区域分布，基于水环境系统评价结果，得到吴忠市水环境管控分区。吴忠市水环境管控分区共分为三大类：水环境优先保护区、水环境重点管控区（包含工业污染源重点管控区、农业污染源重点管控区）和水环境一般管控区。 一般管控区：对水环境问题相对较少，对区域影响程度较轻的一般控制单元，落实普适性治理要求，加强污染预防。 项目位于盐池县大水坑镇，项目所在地无常年流经地表水体，施工期盥洗废水用于井场洒水降尘，所产生的钻井泥浆循环利用、冲洗废水、废前置液、洗井废水、废压裂返排液均交由有资质的单位拉运处置，对生产区域实行分区防渗处理，不会触及地表水环境质量底线，项目符合水环境的管控要求。 符合 基于大气环境脆弱性、敏感性、重要性评价结果，考虑大气污染传输规律和城市用地特征，识别网格单元主导属性，将吴忠市划分为大气环境优先保护区、大气环境重点管控区和大气环境一般管控区，实施分类管理。 本项目施工过程中的扬尘防治设置洒水车、运输车辆蓬布遮盖，散装物料加盖篷布，扬尘产生量较少，现场使用0#轻质柴油为燃料，使用符合环保要求的柴油发电机，试井阶段天然气放喷试验，产生的废气量较少。 符合 根据自治区土壤污染状况详查结果，将吴忠土壤污染风险管控分区分为农用地优先保护区、建设用地土壤污染风险重点管控区和一般管控区 项目所在位置500m范围内无环境敏感目标，项目分区做防渗处理，各类固废按照要求处理，对对土壤的影响较小。本项目符合土壤一般管控区的管控要求。 符合 资源利用上线 认真贯彻落实《宁夏回族自治区关于实施最严格水资源管理制度的意见》。坚持量水而行、高效利用，把水资源作为 最大的刚性约束，坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。实行用水总量控制和定额管理，严格执行水资源开发利用控制红线，建设节水型社会。 衔接《宁夏回族自治区土地利用总体规划（2006-2020年）》及《国土资源部关于宁夏回族自治区土地利用总体规划 （2006-2020 年）有关指标调整的函》（国土资函[2017]373号），选取其中的耕地保有量、基本农田保护面积、城乡建设用地规模、新增建设占用耕地规模、整理复垦开发补充耕地规模、人均城镇工矿用地6项约束性指标，作为吴忠土地资源利用上线。 ⑴水资源利用上线。本项目主要生产用水主要用于钻井泥浆的配制，经过泥浆循环系统循环用于钻井泥浆的配置，对盐池县新鲜水量用水底线产生影响较小。 ⑵土地资源利用上线。项目不新增工业用地，钻井工程结束后及时进行生态恢复，满足土地资源利用上线要求。 ⑶能源利用上线。项目用电使用柴油发电机组供电，不使用公用电网，符合资源利用上线的要求。 符合 环境管控单元与准入清单 坚持生态优先，考虑区域经济社会发展重点和差异，综合划定环境管控单元，在环境管控单元内落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线的分区管控要求，实施分类管控。 项目为天然气井勘探项目，对区域环境质量影响较小。本项目与环境管控单元位置关系见附图7。 符合 吴忠市生态环境准入清单 本项目不在《吴忠市生态环境准入清单》内，符合准入条件。 符合 6、本项目与《绿色勘察指南》（T/CMAS 0001-2018）符合性分析 本项目与《绿色勘察指南》（T/CMAS 0001-2018）符合性分析见表1-4。 表1-4 本项目绿色勘察指南与符合性分析一览表 序号 指南要求 本项目情况 是否符合 一、基本要求 1 修筑道路及施工场地，应根据自然条件及安全文明、环境保护等管理要求进行规划布置。 本项目场地临时设置一条宽6m的临时施工便道，施工便道利与场外已有场地内的砂石路和道路相同，符合自然条件和安全文明要求。 符合 2 修筑道路和施工场地尽可能减少土地的占用面积、树木与植被的破坏。需要并可移植的树木应尽量移植保存，用于项自施工结束的复绿或就近栽培。 本项目依托厂外已有道路，减小临时占地，封井后再对道路周边进行植被生态增补。 符合 3 施工剥离的适合复垦的表土，应当收集存放管理，作为施工结束后的复垦、复绿用土。宜将开挖的土石用于工程回填、路基建设及边坡填筑。需外运土石应指定位置并规范管理。 本项目厂区外道路利旧，厂区内的道路表土剥离土堆放至厂区内的临时排土场，后期用于植被恢复和复垦。 符合 4 施工中挖填形成的边坡及土石堆场边坡应做好支护或拦挡，预防崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害，尽量减少土石压占土地面积。 本项目施工过程中开挖的表土堆放至临时排土场，排土场压实整边。 符合 5 现场设施建设，应满足相关法律法规和国家强制性标准要求。 本项目井场按照《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5466-2013)进行设计施工。 符合 二、施工道路 1 统筹规划勘查场地进入通道，充分利用已有可利用的公路、村道等。 本项目场地临时设置一条宽6m的临时施工便道，施工便道利与场外已有场地内的砂石路和道路相同，符合自然条件和安全文明要求。 符合 2 新修建道路设计，在满足项目勘查施工区、工程点基本需求的同时，兼顾项目后续勘查开采阶段施工及当地社会经济发展需要。 本项目依托厂外已有道路，减小临时占地，不影响区域内的原有社会经济发展。 符合 3 在确保安全情况下，道路修筑尽可能减少占用土地、植物移植，以及对水环境和野生动物保护的影响。 本项目厂区外道路利旧，厂区内的道路表土剥离土堆放至厂区内的临时排土场，后期用于植被恢复和复垦。 符合 三、施工场地平整 1 场地平整面积须满足探槽(剥土)安全施工及开挖土石的临时堆放需求，平整范围应按探槽(剥土)开挖顶宽和两侧临时堆放开挖土石的宽度控制，尽量减少破坏和压占不堆放土石的土地。 本项目设置临时排土场，严格控制在临时占地范围内。 符合 2 钻探设备安装及其施工操作场地，鼓励优先采用模块化的便携式探矿设备。 本项目采用的设备及其他均采用模块化的设备易于进行安装和拆除。 符合 四、办公生活区场地 1 新建办公生活营地，应选择在对环境影响较小的区域规范建设，宜采用活动板房。或者采用基桩架空建设，减少表土破坏 本项目施工期的生活营地设置在临战占地范围内，并采用活动板房设置，减少表土破坏。 符合 五、现场管理 1 钻探施工主要设备及配套技术应处于国内先进水平。施工设备应具备安、拆快捷、便于搬运，机械化、智能化程度高，施工操作安全简便、劳动强度低、生产效率高，工程质量好、节能、环保等特点。优先采用模块化、轻便化、小型化、集成度高的钻探施工及其配套设备 钻井设备及附属设备均采用集成度高的设备。 符合 2 钻探施工循环液使用泥浆时，应采用无固相或低固相的优质环保浆液。泥浆材料及处理剂具备无毒无害、可自然降解性能，符合环保标准要求。加强循环液的现场使用管理，做好施工中防渗、护壁及净化处理，预防浆液使用中造成地面及地下污染。 根据分析，本项目钻井液采用的原料均为无毒，低风险试剂，钻井液重复利用。 符合 7、与《吴忠市生态环境局盐池分局关于进一步加强油气开采行业环境监管工作的通知》符合性分析 本项目与该通知符合性分析见表1-5。 表1-5 与《吴忠市生态环境局盐池分局关于进一步加强油气开采行业环境监管工作的通知》（吴环盐分发〔2021〕17号）符合性分析 序号 规划要求（摘录） 本项目情况 符合性 1 1、钻井工程。2021年1月1日起新钻井场泥浆岩屑采取不落地收集措施。油气开发企业要严格执行申报登记制度，建设单位在原区域环评中2021年1月1日起新开工钻井后10日内，需按照县资源能源开发协调服务领导小组审批文件中的井场号、坐标、地理位置、开发情况予以备案登记，做到开发建设过程中严格履行安全生产和环境保护职责。钻井机械设备、化工原料、油料、其他废弃物等堆放区须铺设防渗布，并做标识。施工过程中应采取洒水、铺设砂石等措施降尘，并记录洒水台账，建立钻井废弃物管理台账，如实登记钻井泥浆岩屑、压裂液、各类化工原料的使用量，以及产生废弃物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，做到全过程可追溯、可倒查。 项目钻井过程中采取泥浆岩屑不落地收集措施。项目预探井的井场号、坐标、地理位置、开发情况均已按要求予以备案登记；钻井机械设备、化工原料、油料、其他废弃物等堆放区均铺设防渗布分区存放，并做标识；土石方施工过程中配备洒水车进行洒水抑尘，并记录洒水台账；已要求建设单位委托施工单位按要求建立钻井废弃物管理台账，如实登记钻井泥浆岩屑、压裂液、各类化工原料的使用量，以及产生废弃物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。 符合 2 2、试油、试气、修井工程。施工过程中应采取洒水、铺设沙石等措施降尘，并记录洒水台账；试油、试气、修井污水、压裂返排液做到循环利用不外排，污水、压裂返排液储罐底部及导流槽应采取防渗漏、防流失等措施，严禁利用渗井、渗坑、裂隙和溶洞排放、倾倒；试油、试气、修井过程中产生的油泥、沾染油泥包装物等危险废物应严格相关规定申报、贮存、处置。其他废弃物优先回收利用，不能利用的，委托有资质单位进行规范化处置。施工结束后须将井场恢复整洁，并将试油、试气、修井作业产生的废水、油泥、沾染油泥包装物、污水、压裂返排液等拉运至作业区处理站或具备处置能力的单位进行处置。处置前，必须到监管部门进行备案登记，建立处置合同、台账。 施工过程中应采取洒水、铺设沙石等措施降尘，并记录洒水台账；压裂返排液循环利用，最终送至有资质的第三方处理；污水、压裂返排液储罐底部及导流槽均铺设防渗布进行防渗；各类危险废物委托相关资质单位处置，并按法律法规要求进行申报、贮存、处置，一般固废回收再利用，生活垃圾收集后送至当地垃圾转运站处置；施工结束后须将井场恢复。各类废水、固废处置均按要求签订合同，制定台账。 符合 3 3、废弃泥浆岩屑综合利用及处置。2021年1月1日起新钻井场泥浆岩屑采取不落地收集措施，废弃泥浆岩屑实施固液分离处理，经压滤脱水后的钻井岩屑送至综合利用单位进行综合利用。对确无综合利用途径的钻井泥浆岩屑送至集中处置场所无害化处置。污水经过处理达标后进行规范化处置。 项目钻井过程中采取不落地收集措施，废弃泥浆岩屑实施固液分离处理，经压滤脱水后的钻井泥浆岩屑委托有资质的第三方进行无害化处置。各类钻井废水经污水罐收集后送有资质的第三方处理达标后回注地层。一般固废回收再利用，危险废物委托相关资质单位处置，生活垃圾收集后送至当地垃圾转运站处置。 符合 4 （三）污水管理。钻井、试油、试气等施工单位必须对施工过程中产生的废水进行规范化管理，建立台账，详细记录废水产生环节、数量、去向等情况。在转运处置时，要建立台账，提供处置单位资质、合同、转运车辆信息等资料。作业区回注水质必须达到回注标准，严禁未经处理直接回注。 项目钻井、试气过程中产生的废水建立台账，详细记录废水产生环节、数量、去向等情况，最终送至有资质的第三方处理达标后回注地层。 符合 5 （四）危废管理。产生危险废物的单位必须严格落实危险废物申报、标识、台账、转移联单等各项管理制度，将产生的危险废物按照国家有关规定处置，不得擅自倾倒、堆放、混放。运输危险废物的，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 玉门油田环庆分公司制定了危险废物管理制度，严格落实了危险废物的申报、标识、台账、转移联单等各项管理制度，并委托相关资质单位清运处置。 符合 6 （六）应急管理。建设单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并报备。建设单位及作业区健全完善钻井、试油、试气、修井、投产等环节的环境风险事故应急处置措施，保证环境应急设施能及时投入运行。应当加大环境风险隐患排查频次，定期针对井喷、管线破裂等突发事件开展应急培训、演练。相关责任单位应在突发环境事件发生1小时内，向市生态环境局盐池分局及其他相关部门报告事件信息，做到“即接即报、边核边报、阶段续报”。 针对油气开发可能产生的风险，中石油玉门油田环庆分公司制定了《生产安全事故应急预案》，对各类污染事件都做了相关应急响应，并针对应急预案定期进行了风险应急演练。 符合 |

# 二、建设内容

| 地理位置 | 建设地点：位于吴忠市盐池县王乐井乡孙家楼村，项目中心点坐标为：107°07′57.774″，37°86′52.227″，项目占地面积9400m2。项目地理位置见附图1。 |
| --- | --- |
| 项目组成及规模 | 1、建设内容及规模 本项目建设天然气勘探井1眼，设计井深约3890m，临时占地面积9400m2。井场按照《钻前工程及井场布置技术要求》(SY/T5466-2013)进行设计，拟建项目建设内容包括钻前工程和钻井工程两部分：钻前工程包括新建井场、新建泥浆罐等主体工程以及钻井办公区活动板房、钻井设备基础，给排水、供配电等辅助工程。钻井工程主要包括水基泥浆钻井设备的安装、调试、套管固井、完井测试、封井完钻以及设备拆除等。具体建设内容见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 工程组成 项目 内容 主体工程 钻前工程 钻前工程包括进场道路建设、井场平整、设备基础、泥浆罐等的建设。 钻井工程 设备安装并进行钻井活动；采用ZJ50型钻机，为探明储量申报和开发前期研究提供依据，钻井深度3890m左右。 井身结构：一开：12-1/4〃钻头钻进，进入基岩不少于20m完钻，下入 9-5/8〃套管，主要目的是封固上段松软地层，安装井口；二开：8-1/2〃井眼钻井至设计完钻深，下入5-1/2〃套管，封隔油气水层。 完井测试 钻至目的层后，对该井油气产能情况进行测试。 地面设施 钻井液循环设施 设置在井场靠近井口位置，控制钻井液注水和回用。 地面安全阀 防止突发事故，在管道爆裂或其他情况下控制钻井液注水。 井口控制面板 设置在井口，控制地面各安全阀门，防止突发事故。 防喷装置 设置在井口，用于防止地下承压水和油气喷出。 辅助工程 井口基础设施 加固井口，方便其他配套设施安装。 生活区 临时占地面积为500m2，办公生活等用房均为活动彩钢房，主要为配电室、工具间、宿舍及办公室等。 井控房 井控房一间，用于控制整个打井作业。 储存罐 钻井废水、钻井设备冲洗废水、废钻井液贮存于泥浆罐（每座容积70m3，共3座）。 公用工程 给水 项目用水由罐车拉运进行供给，拉运至井场储水罐（容积为30m3）进行调配使用。 排水 员工盥洗废水用于场区洒水抑尘，不外排。员工粪污水施工场地设置环保旱厕，定期清掏用于周边施肥。 供电 井场内供电主要由自备柴油发电机发电供给，柴油发电机提供动力；一用一备。 供暖 本项目野外勘查活动，不需供暖。 储运工程 柴油 本项目钻井工程期动力源由柴油发动机提供，生产区设置撬装式卧式双层柴油储罐一座30m3，位于专用柴油储存车间内，远离临时办公生活区。 原料库房 原料库房一间，面积100m2，用于临时堆存现场原材料。 临时工程 临时排土场 本项目设置1处临时排土场，占地面积800m2，用于钻井表土肥沃土的临时堆存。 临时施工便道 场地临时设置一条宽6m的临时施工便道，采用砂石压实，临时施工便道利与场外已有道路相通。 环保工程 废水处理措施 钻井废水、钻井设备冲洗废水、废钻井液贮存于储罐（3座70m3储罐，共计210m3)；用于钻井液调配反复使用，多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至拉运至有资质的第三方进行处理，压滤液用于下一个井场重复利用。 钻井废水收集至储罐，完井后送有资质的第三方进行无害化处理。 压裂返排液设置1套压裂返排液处理设备和1个压裂返排液处理液储罐。钻井结束后，废压裂返排液送至有资质的第三方进行处理。 员工盥洗废水用于场区洒水抑尘，不外排。员工粪污水施工场地设置环保旱厕，定期清掏用于周边施肥。 固体废物防治 井场内设置分类垃圾箱3个。 井下作业时在井场铺设土工膜，并设置防雨棚，作业结束后全部收集，回收后土工膜放入进行防渗及加盖的封闭塑料桶中暂存于危废暂存间，后送至有资质单位处理。 维修废机油暂存于临时危废暂存间（15m2），后送至有资质单位处理。 钻井岩屑一般随钻井泥浆进入泥浆罐，不外排。 多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至附近填埋场处理，压滤液用于下一个井场重复利用。 废气防治 钻前工程扬尘防治设置洒水车、运输车辆蓬布遮盖。 废气产生量较少，属无组织排放；现场使用轻质柴油为燃料，使用符合环保要求的柴油发电机。 试井阶段放喷试验，属无组织排放。 非甲烷总烃：柴油储罐，属无组织排放。 噪声防治 选用高效低噪声设备、安装减震降噪措施、柴油发电机等噪声设备位于隔音房内，柴油发电机排气口设置消音器。 地下水防治 重点防渗区：储油罐区、临时危废暂存间、材料房、泥浆罐池底和池壁采用防渗层不小于2mm厚的高密度聚乙烯防渗膜防渗，渗透系数为10-10cm/s。 事故风险 组织员工应急培训、应急演练、设置井口防喷器组、放喷管线、灭火器、铁锹及沙袋、临时土围堰。 生态恢复 无利用价值的探井后期拆除临时建筑、清理平整厂区、并覆土，撒播种草，本项目生态恢复期恢复治理面积为9400m2。 2、能耗及原材料物耗 本项目在钻井一开、二开过程中需要注入钻井液即钻井泥浆，其主要作用是把岩屑从井底携带至地面。根据建设单位提供相关资料，钻井泥浆组成及用量情况详见表2-2。 表2-2 本项目钻井泥浆组成及单井用量 材料名称 一开用量（t) 二开用量（t) 总用量（t) 备注 钻井泥浆 钠土 10 28 38 外购 碳酸钠 0.8 1.4 2.2 外购 氢氧化钾 0.2 0.6 0.8 外购 K-PAM(聚丙烯酸钾） 0.6 6 6.6 外购 K-HPAN(水解聚丙烯腈钾盐） / 3 3 外购 NH4–HPAN(水解聚 丙烯腈铵盐） / 4.6 4.6 外购 无荧光防塌剂 / 4 4 外购 LV-CMC / 4 4 外购 润滑剂 / 4 4 外购 复合堵漏剂 / / 3 外购，备用 加重材料 / 12 12 外购 备注：根据业主提供相关资料，本项目钻井液为水基钻井液，所用原辅材料均不含有毒、有害物质。 表2-3 所用原料化学理化性质一览表 材料名称 性质 钻井泥浆 钠土 钠基膨润土(钠土)该产品是以优质天然钙基膨润土经选矿、人工钠化、自然晒干和研磨制粉等一系列工艺精制而成的优质钠基膨润土粉；碱性钠化处理过的钠基膨闰土具有出色的分散性、遇水膨胀性，其显著特点是出浆率大、起浆快、触变性强、失水率低、胶体性质和剪切稀释能力强、配浆简便快捷，因此钠基膨润土是制备钻井泥浆的理想首选材料 碳酸钠 碳酸钠(Sodium Carbonate)，是一种无机化合物，分子式为Na2CO3，分子量105.99，碳酸钠常温下为白色无气味的粉末或颗粒。有吸水性。 氢氧化钾 氢氧化钾，是一种常见的无机碱，化学式为KOH，分子量为56.1，常温下为白色粉末或片状固体。性质与氢氧化钠相似，具强碱性及腐蚀性，0.1 mol/L溶液的pH为13.5。极易吸收空气中水分而潮解，吸收二氧化碳而成碳酸钾。溶于约0.6份热水、0.9份冷水、3份乙醇、2.5份甘油，微溶于醚。当溶解于水、醇或用酸处理时产生大量热量。中等毒，半数致死量（大鼠，经口）1230mg/kg。 K-PAM(聚丙烯酸钾） 钻井液用聚丙烯酸钾一种无毒、无腐蚀的井壁稳定剂，易溶于水。该产品具有抑制泥页岩及钻屑分散作用，兼有降失水、改善流型和增加润滑等性能。可以有效的抑制地层造浆并能与多种处理剂配伍，是一种应用广、较理想的井壁稳定剂。外观呈白色或淡黄色粉末。 K-HPAN(水解聚丙烯腈钾盐） 本产品为淡黄色粉末，易溶于水，其水溶液呈碱性，用作水基钻井液的降滤失剂，兼有一定降粘作用。在淡水钻井液中，耐温可达250℃，性能稳定。理化指标项目指标外观自由流动的粉末及颗粒纯度≥75.0%水份≤7.0%残碱量≤2.5%筛余量≤5.0%钻井液性能指标项目指标淡水钻井液盐水钻井液基浆滤失量，mL25.0±2.055.0±3.0表观粘度，mPa.s6.0～10.04.0～8.0经Na-HPAN处理后滤失量，mL≤13.0≤13.0表观粘度，mPa.s≤10.0≤12.0 NH4–HPAN(水解聚丙烯腈铵盐） 水解聚丙烯腈铵盐NH4-HPAN是由腈纶丝高温高压下水解制得，为淡黄色粉末。含有——COOH、COONH4、CONH2、CN等基团构成，具有一定的抗温和抗盐能力。并且具有耐光、耐腐蚀的功能，由于NH4+在页岩中的镶嵌作用，具有一定的防塌效果。 无荧光防塌剂 无荧光防塌润滑剂是由苯酚、硝基腐殖酸钾等多种化学原料聚合而成的一种聚合物，外观为棕褐色或黑褐色粉末，易溶于水，无荧光。于该产品所采用各种化学原料中均含有苯环，有大兀键、化学键结合，比较牢固，可以抗高温、抗剪切，可以在粘土表面形成多层吸附。本品的主要防塌机理是镶嵌覆盖和堵塞页岩的层理和微裂缝，防止泥浆滤液进入页岩，减少水化膨胀。外观黑色粉末细度20目筛余≤20水分≤15%PH值 8.0-9.0荧光级）≤2级 LV-CMC（低粘羧甲基纤维素钠盐） 白色或淡黄色粉末，不结块，羧甲基基纤维素的悬浮性和成膜性，既能作为泥浆把大量钻土带出，又能使井壁得到维护，是经济适用的钻井泥浆助剂。不易腐蚀蜕变，对生理平安无害，对钻井液增粘和降滤失有很好的效果，同时还具有较强抗盐性，适用于各品种型的水基钻井液体系，其用量普通为0.5%-1.5%。水分%≤10、纯度%≥80 润滑剂 钻井液润滑剂大多为动植物油类衍生物、合成化合物(如脂肪酚胺)和表面活性剂调配而成。无毒无害。 复合堵漏剂 钻井液用承压堵漏剂，黄色或灰黄色粉末，无毒，无腐蚀的惰性材料，遇水膨胀，是一种特殊的处理剂，组成为纯级支链生物聚合物、氧化镍氧化物、高强纤维素、稳定剂等。不受电解质污染影响，无毒，无害。 加重材料 指能增加钻井密度而不影响其使用性能的材料或添加剂:如重晶石、赤铁矿石，方铅矿石，石英石、石灰石及水溶性氯化钙等。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），以上原料不涉及易燃易爆的危险物质。 根据对玉门油田环庆分公司钻井工程的类比分析，每100m进尺消耗柴油约5t，项目设计井深为3890m，消耗柴油约194.5t，柴油密度按0.85t/m³计，则消耗柴油体积约228.82m³。场内设有1个30m³的柴油储罐，井场柴油日常最大储存量为24.3t。 5、钻井设备 根据项目所在地的地层实际情况，钻井工程采用水基泥浆钻井作业。气井钻探工程所用设备见表2-3。 表2-3 项目主要生产设备一览表 钻机型号 ZJ50 序 号 名 称 型 号 规 格 数量 备 注 一 井 架 JJ315/45-K 1 二 底 座 DZ315/7.5-K 负荷：3150KN 1 高度(7.5m 三 提升 系统 绞 车 JC-50DB ≥1100KW 1 天 车 TC-315 ≥3150KN 1 游动滑车 YC-315 ≥3150KN 1 大 钩 DG-315 ≥3150KN 1 水龙头 SL-450-5 ≥4500KN 1 吊 环 DH315 ≥3150KN 1 四 转 盘 ZP-275 通孔通径27.5in 1 五 普通钻机动力系统 柴油机1# G12V190PZL-3 总功率≥2800KW 1 柴油机2# G12V190PZL-3 1 柴油机3# G12V190PZL-3 1 六 发电 机组 发电机1# 1 发电机2# 1 七 循环系统配置 钻井泵 3NB-1300 额定功率1300马力 2 钻井液罐 ≥250m³ 6 另配备若干储备罐 搅拌器 NJ-7.5 电机功率≥7.5KW 10 每具罐2台 八 传动装置 1 套 九 防爆电路 1 套 十 固控 设备 振动筛 GPS－1 2 高频直线型振动筛 除砂器 ZCS250×2 旋流器直径250mm 1 处理量200m³/h 除泥器 ZQJ125 旋流器直径100mm 1 处理量200m³/h 离心机 LW450－1000N 1 处理量50m³/h 除气器 1 十一 井控 装置 环形防喷器 FH28-35 1 双闸板防喷器 2FZ28-35 1 钻井四通 FS28-35 1 远程控制台 FKQ480-5 1 节流管汇 JG-35 1 压井管汇 YG-35 1 防喷管线 压力等级与防喷器最高压力等级一致 1 （套） 方钻杆上旋塞 1 只 方钻杆下旋塞 1 只 钻具回压阀 2 钻台备用件配抢接顶开装置 防喷单根 1 下端接头扣型为钻铤扣或套管扣，标注关井标记线 液气分离器 ZYQ1400 处理量≥8000m³/天 1 台 放喷管线 (127mm钻杆（通径(78mm） 压力等级：10MPa 200 m 井控坐岗房 1 循环罐液面检测装置 2 套 十二 仪器 仪表 指重表 ZJC-50 1 含死绳、固定器 立管压力表 1 测斜仪 2 测斜绞车 1 十三 钻机控制系统 自动压风机 1 电动压风机 SH2-50HAC-SUU 1 气源净化装置 刹车系统 PSZ75液压盘刹车系统 1 辅助刹车 FDNDS-40 1 十四 钻台辅助设施 液气大钳 Q10Y-M 最大工作压力：16.3Mpa; 排量：114L/min 1 B型吊钳 2 上、卸扣猫头 1 气动小绞车 XJFH—5/35 额定负荷≥50KN 2 滚子方补心 1 与转盘匹配 十五 配制钻井液装备及仪器 加重射流漏斗 1 必须与泥浆泵相连 电动射流漏斗 电机功率55KW 2 失水仪 1 密度仪 1 粘度仪 1 十六 消防 设施 干粉灭火器 MFT35型 4 具 MFZ 8kg 10 具 CO2灭火器 5kg 7 具 消防斧 2 把 消防钩 2 把 消防锹 6 把 消防桶 8 只 消防毡 10 条 消防砂 4 m³ 消防专用泵 1 台 直流水枪 (19mm 2 只 消防水龙带 100 m 十七 有毒 有害 气体 防护 装备 固定式气体监测系统 台 1 便携式复合气体监测仪 台 5 高压呼吸空气压缩机 台 1 正压式空气呼吸器 台 若干 当班生产人员每人配备一套，配备若干套作为公用 强力排风扇 2-3 十八 其它辅助设施 柴油罐 30 m³ 清水罐 30 m³ 钻井液化验值班房 1 栋 钻井值班房 1 栋 配件材料房 2 栋 泥浆材料房 1 栋 钻具管排架 1 套 二层台逃生装置 1 套 钻台紧急滑道 1 套 天车防碰装置 1 套 十九 生活设施 每顶野营房入住人数不超过6人 数量根据全队总人数定 3、公用工程 ⑴给水 本项目主要的用水点按照钻井工序的不同时段，分为一开段浆调配用水钻井用水、二开段泥浆调配用水以及伴随钻井全过程的钻井平台和设备冲洗水、洗井用水。此外包括场地内生活用水。具体包括：一开段钻井用水量为7.8m3/d，产生的钻井废水用于二段钻井配置泥浆循环利用，二开段配置钻井泥浆补充新鲜水1.98m3/d，设备冲洗水用量取用新鲜水用量为1.2m3/d，钻井过程冲地层会渗出少量地下水0.5m3/d。单井洗井用水量约为0.5m3/d。 此外，根据宁夏回族自治区人民政府办公厅《宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发【2020】20号），本项目职工用水定额按100L/人·d计，则生活用水量为2m3/d。 ⑵排水 项目产生的大部分钻井废水用于调配泥浆循环利用消耗掉，用量约为6.62m3/d；一开与二开钻井过程中产生的钻井岩屑带走少量废水以及钻井设备冲洗产生的废水（合计4.12m3/d）均至泥浆罐（3座70m3储罐，共计210m3)，用于钻井液调配反复使用，多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至拉运至有资质的第三方进行处理，压滤液用于下一个井场重复利用。 生活污水产生量为1.6m3/d，员工盥洗废水用于场区洒水抑尘，不外排。员工粪污水施工场地设置环保旱厕，定期清掏用于周边施肥。 在钻井设备冲洗水蒸发损耗，约为0.24m3/d。因此，项目废水全部利用不外排，项目用、排水情况见表2-4 表2-4 本项目用水、排水量统计表 单位：m3/d 工序 供水 赋存介质 损失量 废水产生量 废水去向 排放量 新鲜用水 复用水 地下渗水 处理量 一开钻井 7.8 0 0.1 废水 0 1.56 0 0 / / -1.56(复用) / / 岩屑 0 0 0 0 二开钻井 1.98 6.34 岩屑 0 6.72 6.72 0 泥浆 0 1.6 1.6 0 设备冲洗 1.2 0 废水 0.24 0.96 0.96 0 洗井用水 0.5 0 废水 0.05 0.45 0.45 0 生活用水 2 0 0 废水 0.4 1.6 1.6 0 合计 13.48 6.44 / 0.64 11.33 11.33 0 ⑵供电 井场内供电主要由自备发电机发电供给，柴油发电机提供动力，钻井期间消耗柴油使用合格的轻质环保型柴油成品：柴油含硫率≤0.2%、灰分率不大于0.01%、含氮量不大于0.02%，热值11000千卡/kg。 ⑶采暖 本项目野外勘查活动，不需供暖。 |
| 总平面及现场布置 | ⑴工程布局 本项目为矿产资源地质勘查（含勘探活动和油气资源勘探），主要新建钻井井场占地面积9400m2。试井完成后，若确定该井具有开发价值，则进行封井，留待下一步开采作业，则该部分占地为永久占地，反之则为临时占地，李71井勘探井场中心为钻井平台，周围主要有配电室、机修车间、原料库房、宿舍及办公室等以及井控装置，以及动力、储罐区域，布置有柴油发电机、柴油罐、泥浆罐。 根据《钻前工程及井场布置技术要求》（SYT5466-2013）中钻前工程技术要求对井场选择： 表2-5 本项目选址与《钻前工程及井场布置技术要求》（SYT5466-2013）符合性分析 《钻前工程及井场布置技术要求》（SYT5466—2013）要求 本项目 是否符合 井场选择原则 根据自然环境、钻机类型及钻井工艺要求确定钻井设备安放位置。 根据场地实际情况，钻井工程包括钻井作业、完井工程以及井下作业工程。 符合要求 井场应避开滑坡、泥石流等不良地质地段。在河滩、海滩地区应避开讯、潮期进行钻前施工。 本项目处于西北内陆地区，属中温带干旱气候区，具有典型的大陆性气候特点：气候干燥，年降水量少而集中，蒸发强烈，不属于不良地质地段，也不存在海滩地区。 符合要求 充分利用地形，节约用地，方便施工。 本项目已充分利用当地地形，进行布置，充分利用已有道路进行运输施工。 符合要求 满足防洪、防喷、防爆、防火、防毒、防冻等安全要求。 厂区常年干燥，降水少、周边无环境敏感点、周边地势开阔，施工期短，不存在防冻等限值因素。 符合要求 有利废弃物回收处理，声光屏蔽等，防止环境污染。 项目固废均综合利用，不外排。 符合要求 在选择井场时应考虑钻机井架和动力基础选在挖方处。 井场选择时钻机井架和动力基础选在挖方处。 符合要求 在环境有特殊要求的井场布置时。应有切实的防护设施。 本项目占地环境无特殊要求，周边无环境敏感点、气候干燥降雨较小。 符合要求 井位的确定 根据勘探或开发部门给定的井位坐标，由建设单位、地质部门和施工单位实地勘测确定地面井口位置。基础施工结束后应复测井位坐标。 本项目还未进场施工。 符合要求 油、气井井口距高压线及其他永久性设施不小于75m，距民宅不小于100m，距铁路、高速公路不小于200m.距学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所不小于500m。在地下矿产采掘区钻井、井简与采掘坑道、矿井坑道之间的距离不小于100m。 本项目周边75m范围内无永久性设施、100m范围内无民宅、200m范围内无铁路、高速公路、500m范围内无学校、医院和大型油库等人口密集性、高危性场所，满足规范安全距离要求。 符合要求 含硫油气井井场应选在较空旷的位置，宜在前后或左右方向能让盛行风畅通。 本项目井场周边均为草地，位于地势较高处，前后及左右方向盛行风畅通。 符合要求 井口距堤坝、水库的位置应根据国家水利部门的有关规定执行。 项目区周边无堤坝、水库等敏感点。 符合要求 ⑵施工布置情况 施工布置情况：根据总图布置原则：施工平面布置考虑三分开原则，即生活区、生产区、加工区分开设置，互不干扰，确保安全生产、文明施工。 ①主要布置： 井场东北区域主要设置办公生活等用房均为活动彩钢房，主要为配电室、工具间、宿舍及办公室等，与施工区分成二块。 ②临时排土场 本项目设置1处临时排土场，占地面积800m2，用于钻井表土的临时堆存，位于场区南侧。 ③临时施工道路 场地临时设置一条长260m、宽6m的临时施工便道，施工便道采用砂石压实，临时施工便道与场外已有道路相通。 综上，从环保角度来说，其平面布局及现场布置是合理的。工程总平面布置图见附图4。 |
| 施工方案 | 一、施工工艺 本项目属于天然气开采过程的物探、试井时期，布设少量的探井的试验建设工程，其工程内容包含钻前工程和钻井工程两部分，勘探任务完成后未获得可开发利用油气，则封井封场处理；若在钻探过程中或目的层获良好油气显示，则可提前完钻封井移交相关部门转作开发井处理，转为开发井后的相关后续工作内容另行设计和开展环境评价，故本项目仅为钻探施工，不涉及开发，不涉及项目运营期。 钻井工程主要包括钻前工程（井场平整、井场基础建设以及钻井设备安装等），钻井工程（钻井、固井、洗井、压裂等过程），试井及完井后钻井队的撤离搬迁等。项目钻前工程具体工艺流程如下。项目生产工艺流程及排污节点图见图2-1。 图2-1 项目钻前工程及钻井工程施工工艺流程及排污节点图 注：①钻井与固井同步间歇进行；②试井后确定有开采价值；③试井后确定无开采价值或有开采价值但无法控制风险。 钻前工程及钻井工程工艺流程简述 ⑴基础建设：钻井平台采用混凝土加固，主要目的为避免钻井设备、机架等因下沉不均而导致井斜、垮塌等事故。 ⑵设备设施安装：主要包括钻井机架、钻井机械、辅助钻井液过滤、柴油发电机组安装调试工作。同时进行施工人员临时住房、洗漱设施的建设。 ⑶钻井与固井 设备设施安装就绪后开始钻井作业，用足够的压力把钻头压到井底岩石上，使钻头牙齿吃入岩石中并旋转以破碎井底岩石，同时钻头喷嘴喷出的钻井液不断冲击井底，随时将井底岩屑从钻杆和地层的环形空间返至地面。钻井液是钻井施工过程中的“血液”起到冷却钻头、喷射破坏岩石和携带地层岩屑返回地面的作用。 首先进行一开作业，钻至地下第一层岩层完钻；同步进行固井，即钻柱下钻一定深度后，将表层套管（无缝钢管材质）下井，在井壁与表面套管之间空隙内灌注水泥砂浆。 一开完钻后试压并安装防喷装置，期间出现垮塌、缩颈等事故时停钻及时处理，待固井完成即水泥砂浆液固化后开展二开作业。 二开作业采用直径小于表层套管内径的钻柱进行钻井作业，钻至地3890m深即完钻，然后将生产套管（无缝钢管材质、外直径小于表层套管而壁厚大于表层套管）下井，同样在井壁与套管之间空隙内灌注水泥砂浆液，待水泥砂浆液固化后即固井完成。下钻过程中，如发现地下水或压力明显升高，有喷出可能时，及时注入压井液进行压井作业，即利用矿物水基悬浊液平衡井内压力，使井内水、油、气不至于井喷，同时也便于采集。视岩层、地下水、矿物等分布情况，确定是否开展三开甚至多开作业。 ①根据地层特性、储层特点、固井工艺及固井质量要求，科学合理编写固井施工设计。 ②针对油气井的固井特殊性及难点，选用性能优越、质量可靠的固井工具及管串附件，确保现场施工正常、顺利、安全。 ③固井前井眼及钻井液准备要求：a.针对易漏、出水地层进行堵漏治水，提高地层承压能力，确保固井质量。b.完钻固井前要求钻井液做到粘切低、动塑比低、泥饼薄而韧，满足固井要求。 ④针对井眼质量及井下情况，适当控制循环时间，不可长时间循环，确保井下安全。 ⑤优选水泥浆体系及管串附件,优化水泥浆性能、管串结构及现场施工参数，加强下套管前的井眼准备及井眼净化，采用合理的顶替技术,提高顶替效率，确保套管顺利下入及固井质量。 ⑥下套管前必须认真细致通井，确保井下安全及井眼畅通，通井时应带大接头或尺寸稳定器，防止下套管遇阻和卡钻，气层段反复划眼，以清除井壁的泥饼，充分循环稀释泥浆，大排量洗井，确保井眼畅通，无漏失、井塌，井底无沉砂。 ⑦使用的浮鞋，浮箍，分级箍在下套管前应认真检查，确保附件的正常使用，分级箍严禁碰撞，用套管钳上扣时。应借用上一跟套管传递扭矩，达到上扣的标准扭矩值和扭矩图。不得用套管钳咬分级箍的本体。 ⑧严格按照下套管操作规程进行下套管作业，认真检查固井工具及管串附件，合理加放扶正器，确保套管居中度≥67%。扶正器加放原则： a.浮箍以下加一组扶正器；b.浮箍到最下气/油层底部段每根都加扶正器；c.最下气/油层顶部和最上气/油层底部避开气层段，每根都要加扶正器；d.最上气/油层顶部以上300m，0-50m每根都加，50-150m每两根加一组扶正器，150-300每三根加一组扶正器；e.分级箍前后各加5组，井口加一组刚性扶正器，其它段每五根套管加一组扶正器，特别注意弹性扶正器必须加在接箍处。 ⑨下套管时必须平稳。若有漏失要严格控制下放速度在30秒/根以下，一般情况下在15～20秒/根，不准猛提、猛放、猛刹，应保证井眼稳定，不发生井涌、井喷、井漏和井塌。 ⑩在井场通套管内径，通径规规格型号严格按照行业标准，严禁在钻台通套管内径，用清洗剂清洗套管螺纹，并检查密封面是否有损伤，必须使用带扭矩仪的套管钳紧螺纹，螺纹扭矩必须符合标准，并将螺纹扭矩打印上报甲方。必须使用拓普套管螺纹密封脂，确保丝扣的密封性。 完井工程最主要最核心的工程是固井作业。固井作业是钻井达到各段预定深度后，下入套管并注入水泥浆至水泥浆返至地面，封固套管和井壁之间的环形空间的作业。固井的主要目的是封隔疏松的易塌、易漏地层；封隔油、气、水层，防止互相窜漏。固井作业的主要设备有水泥搅拌机、下灰罐车、混合漏斗和其他附属安全设施等。完井工程工程期间主要环境影响是机械运行时产生的噪声，柴油发电机产生的柴油废气，还有钻井岩屑、废泥浆等固体废物。 ⑷测井、录井作业 用多种专门仪器放入钻井的井内，沿着井身测量钻井地质坡面上地层的各种物理参数（电阻率、自然电位、中子、密度、声波等等），然后利用这些物理参数和地质信息（泥质含量、孔隙度、饱和度、渗透率等等）之间应有的关系，采用特定的方法把测井信息加工转换成地质信息，系统地收集、记录、分析来自井下的各种信息，从而研究地下岩石物理性质与渗流特性，寻找和评价油气资源。主要采用电测井方法，测井仪器主要由下井仪器、绞车、电缆及井口装置、地面测量、记录和控制系统组成。 ⑸洗井：井眼钻至3890m深即完钻，固井并安装套管头以及相关防喷、防喷等安全设施，准备就绪后开始洗井作业，即利用清水或低密度矿物粉末水基悬浊液对井内空间进行冲洗作业，直至注入液体与流出液体成分差别固定不变时即完成洗井。 ⑹压裂：采用高压水枪射孔，在井底煤层、岩层中制造孔洞、空腔，然后由压裂液（成分为水凝胶）携带支撑剂（一般为石英砂或陶粒），通过高压泵车注入目的层，在目的层中铺置形成一条疏松的油气高渗透带，加快地层流体流向井筒的速率。 ⑺射孔、试气作业：采用通井规下井测试通道是否畅通，然后下管；最后开启阀门，测试油气输出速率，同时化验其理化性质。 ①射孔工艺技术 采用电缆射孔和油管输送射孔两种方式，能够满足直井、大斜度井、水平井等各种井况下的射孔作业。枪型包括Φ1-11/16-7in、孔密范围4-18SPF。弹型包括DP、SDP、GH、BH、XD等类型。常用射孔工艺技术包括深穿透、高孔密及大孔径、定方位、内盲孔、变参数、复合和负压射孔技术以及水平井和大斜度井射孔技术、TCP多级分层启爆技术等，同时提供射孔与单层测试、多层合并测试联作技术，射孔与压裂、酸化联作技术，射孔与投产管柱联作技术、一次性射孔完井技术和工程工艺技术。射孔是采用特殊聚能器材进入井眼预定层位进行爆炸开孔让井下地层内流体进入孔眼的作业活动，普遍应用于油气田和煤田，有时也应用于水源的开采。大多数油田普遍采用聚能射孔器材，在射孔的历史上曾经使用过枪弹式射孔器。 ②试气作业 当钻井至目的层后，先用清水进行洗井作业，为了解该井油气产能情况， 需要通过油气测试方可了解该井油气产能情况。测试方法是用射孔枪打开产层，通过加砂压裂测试气井的产量。测试放喷前需接一条可供测试流量的专用管线，井内天然气经过该管线引至由放喷池/罐点火烧掉。测试放喷时间较短，一般为12～24小时。 ⑻封井：试井完成后，若确定该井具有开发价值，则进行封井，留待下一步开采作业。 完成测井、录井、井下资料收集后，若无具有开发价值的天然气则进行封井作业。参照其他地区构造、油藏地区已钻探地质井资料，重点在沙一层可能产油层段上部注入高标号水泥，形成水泥塞，封隔可能的工业油流产层。在封井井口套管头上安装丝扣法兰，其工作压力大于最上油层的地层压力，装放气阀，盖井口房，在丝扣法兰上标注井号、完井日期，并设置醒目的警示标志，加以保护，防止人为破坏。 对钻井井场能重复利用的设施搬迁利用，不能利用的统一收集交回收单位处置；对构筑的设备基础拆除后作业场地进行平整，清除场内固体废物，对钻井场地等实施复垦、生态恢复。 ⑼弃井：试井完成后，若确定该井无开采价值或有开采价值但无法控制风险，则进行弃井作业，弃井后应保证该井眼无遗留风险，同时应做好标记。另外，钻井期间任一步骤出现不可控事故时，应立即转入弃井作业。 ⑽撤离：封井、弃井完成，队伍撤离，后续进行相关绿化、防止水土流失工作。 二、施工时序 玉门油田环庆分公司李71井天然气勘探项目分钻前工程和钻井工程两部分。本项目钻井工程为24h连续不间断作业，钻井工程队由专业人员组成，共计32人。 三、建设周期 施工前期准备周期为5天，钻井期工期为45天，封井期工期为5天，后期生态恢复工期为10天，总工期65天。 |
| 其他 | 无 |

# 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环境现状 | 1、生态环境 根据宁夏生态功能区划图：本项目占地属于盐池闭流区扬黄灌溉盐化防治生态功能区，本项目与生态功能区划图位置关系见附图5。本项目占地范围内无生态环境保护目标。 ⑴项目区及周边区域土地利用现状及植被类型 根据《宁夏植被区划》本项目属于IAL3b宁中、宁北荒漠草原小区。本项目与宁夏植被区划位置关系见附图6。本项目占地区域内土地利用现状为天然草地，植被类型以草原带沙生植被为主，植物种类主要有甘草、苦豆子、老瓜头、猫头刺、沙蒿等，植被覆盖率在20%左右。主要植被类型见图3-1。 图3-1 项目区周边植被类型 ⑵项目区及周边区域野生动物现状 野生动物组成比较简单，种类较少，多为常见种类，物种组成以小型兽类和鸟类为主。 项目所在地区内无文物古迹、风景名胜区、自然保护区和珍稀濒危野生动植物分布。 2、环境空气质量现状 本项目位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县大水坑镇，所在地属二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。本次达标区判定引用《2020年宁夏生态环境质量状况》中公布的盐池县监测数据（现状浓度选用沙尘天气剔除后的数据），各项污染物监测状况如下： 表3-1 盐池县2020年全年常规大气环境监测结果 污染物 评价指标 评价标准/（µg/m³） 现状浓度/（µg/m³） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 60 13 达标 NO2 年平均质量浓度 40 26 达标 CO 年平均质量浓度 4 1.3 达标 O3 年平均质量浓度 160 138 达标 PM2.5 年平均质量浓度 35 29 达标 PM10 年平均质量浓度 70 52 达标 根据上表可知，剔除沙尘天气后，盐池县2020年环境空气中各基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）及修改单中二级标准，属达标区，因此项目所在区域环境空气质量较好。 3、地表水环境质量状况 本项目评价区域内无常年地表径流，故不做地表水评价。 4、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，故不进行检测。 5、地下水环境质量现状 本项目行业类别属矿产资源地质勘查（包括勘查活动），根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目地下水环境评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。因此，本项目不开展地下水环境质量现状调查。 6、土壤环境质量现状 本项目属矿产资源勘查活动，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，项目属于表中“其他行业”，为Ⅳ类项目，不需开展土壤环境影响评价。因此，本项目不开展土壤环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | 本项目为新建项目，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |
| 生态环境保护目标 | 1、生态环境 表3-2 项目周边主要生态环境保护目标表 保护类别 保护目标 方位 距离（m） 功能、人数 保护要求 生态环境 项目占地范围内，保护项目场址及周边生态系统，使评价范围内植被、土壤控制在最小破坏程度，并逐步补偿和恢复，保证周边植被正常生长 保持与周边生态系统一致，严格控制不侵占临时占地范围外的土地 2、大气环境 本项目位于宁夏吴忠市盐池县王乐井乡孙家楼村内，项目区厂界外500m范围内没有名胜古迹、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 3、声环境 项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 4、地表水环境 项目区周边无地表水体。 5、地下水环境 项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 评价 标准 | 1、环境空气 本项目所在地环境空气质量功能区为二类区，TSP、SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及2018修订单，具体内容见表3-3。 表3-3 环境空气质量标准 执行标准 项目 单位 标准限值 小时值 日均值 年均值 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及2018修订单 SO2 ug/m3 500 150 60 NO2 ug/m3 200 80 40 TSP ug/m3 -- 300 200 CO mg/m3 10 4.0 -- O3 ug/m3 200 160(日最大8h平均) -- PM10 ug/m3 -- 150 70 PM2.5 ug/m3 -- 75 35 2、声环境 本项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，具体见下表。 表3-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB（A） 昼间 夜间 标准来源 65 55 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 3、废气 ⑴施工扬尘 施工期扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中施工场界扬尘浓度限值，具体见表3-5。 表3-5 施工场界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值 单位：mg/m3 序号 污染物 监控点 施工阶段 小时平均浓度限值（mg/m3） 1 施工扬尘（即总悬浮物颗粒物TSP） 周界外浓度最高点a 拆除、土方及地基处理工程 ≤0.8 2 基础、主体结构及装饰工程 ≤0.7 周界外浓度最高点一般应设置于无组织排放源下风向的单位周界外10m范围内，若预计无组织排放的最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点附近。 ⑵柴油发电机燃烧废气 钻井期柴油发电机燃烧废气排放标准执行《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法》（中国第三、四阶段）（GB20891-2014）及2020年修改单中第三阶段的标准限值，具体见表3-6。 表3-6 非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值 阶段 额定净功率（Pmax）（kW） CO（g/kWh） NMHC+NOX（g/kWh） PM（g/kWh） 第三 阶段 Pmax＞560 3.5 6.4 0.2 130≤Pmax≤560 3.5 4.0 0.2 75≤Pmax<130 5.0 4.0 0.3 37≤Pmax<75 5.0 4.7 0.4 Pmax<37 5.5 7.5 0.6 4、噪声 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体见表3-7。 表3-7 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位dB(A) 时段 标准值 标准 昼间 70dB(A) 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523－2011） 夜间 55dB(A) 5、固体废物 1）一般工业固体废物临时贮存执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相关要求； 2）危险废物收集、贮存等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及2013年修改单要求、《危险废物转移联单管理办法》及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)要求。 |
| 其他 | 本项目钻井属于油气田开发的施工期，时间较短，项目不涉及运营期、污染物的排放随着施工期的结束而结束，在满足达标排放和环境功能区划达标的前提下，建议不核定总量指标，可以将钻井期间产生的污染物排放总量作为施工期环境管理的依据。 |

# 四、生态环境影响分析

| 施工期生态环境影响分析 | 1.生态环境污染的主要环节以及因素 本项目施工过程分为钻井前期工程和钻井工程。生态环境污染的主要环节为： ⑴井场及进井道路所征用地的植被进行清除，改变土地利用现状； ⑵对井场及进井道路用地进行开挖平整，造成地表裸露，开挖的土石方临时就近堆放，可能引起水土流失； ⑶环境改变和施工噪声可能会影响周围栖息的动物。 钻井工程队生态环境的影响主要来与污染物的排放和环境风险。 2.生态环境污染影响的对象、途径和性质 ⑴土地利用 本项目临时占地面积为9400m2，均为临时占地。根据现场调查，项目的井场选址占地在当地现有土地利用类型中所占比例很小，不会导致区域土地利用格局的变化，工程结束后，通过对区域实施土地恢复治理措施后，对区域土地利用格局产生的影响较小。 ⑵土壤 钻前工程期间的开挖和填埋行为将会破坏土壤结构。 项目对土壤环境的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响以及土壤污染三个方面。 ①土壤性质影响 钻井前会对井场进行场地的清理，土石方开挖、堆放、回填以及材料堆放、人工践踏、机械设备碾压等活动都将对土壤理化性质产生影响。 A、扰乱土壤耕作层，破坏土壤耕层结构 土壤表层土壤肥力集中、腐殖质含量高、水分相对优越，深度一般为15～25cm，地表开挖必定扰乱和破坏土壤耕作层，这种扰乱和破坏，除开挖处受到直接的破坏外，挖出土方的堆放将直接占压开挖处附近的土地，破坏土壤表层及其结构。由于表层的团粒结构是经过较长的历史时期形成的，一旦遭到破坏，短期内难以恢复。因此，施工过程中，对土壤表层的影响最为严重。 B、混合土壤层次，改变土体构型 土壤在形成过程中，由于物质和能量长期垂直分异，形成质地、结构、性质和厚度差异明显的土壤剖面构型。工程的土石方的开挖与回填，使原土壤层次混合，原土体构型破坏。土体构型的破坏，将改变土体中物质和能量的运动变化规律，使表层通气透水性变差，使亚表层保水、保肥性能降低，造成对植物的生长、发育及其产量影响。 C、影响土壤紧实度 自然土壤在自重作用下，形成上松下紧的土壤紧实度垂直差异。施工过程中的机械碾压，尤其在坡度较大的地段，甚至进行掺灰固结，这种碾压或固结，将大大改变土壤的紧实程度，与原有的上松下紧结构相比，极不利于土壤的通气、透水作用，影响植被生长，甚至导致压实地表寸草不生，形成局部人工荒漠现象。 ②土壤肥力影响 土壤中的有机质、氮、磷、钾等养分含量，均表现为表土层远高于心土层；在土壤肥力其它方面如紧实度、空隙性、适耕性、团粒结构含量等，也都表现为表土层优于心土层。施工期土石方的开挖与回填，将扰动甚至打乱原土体构型，使土壤养分、水分含量及肥力状况受到较大的影响，影响植被正常生长。 ③土壤污染影响 项目施工过程中将产生施工建筑垃圾、生活垃圾和生活污水，施工人员的生活垃圾等废物残留于土壤中，这些在土壤中难以生物降解的固体废物，影响草木生长。另外，钻井过程中将产生大量的钻井泥浆、钻井废水和钻井岩屑，如不及时收集而任意排放，则会明显对井场附近土壤造成一定程度的污染。因此，施工时必须对固体废物实施管理措施，进行统一回收和处置，不得随意抛撒。 通过施工期对场地平整产生的剥离表层土在井场的临时土石方堆存点集中临时堆放，完井后用于场地复垦用土。剥离表层土临时堆场地设置截排水沟等严格的水保措施防止水土流失。通井场地面采用碎石敷设，有效保护占地原表层土壤。完井后，随着生态保护和临时占地植被恢复措施的进行，井场对土壤的影响将得到尽快恢复。 ⑶植被 项目所在地主要为草地，因此会造成一定的破坏。施工过程中，应合理安排施工工区，控制临时占地面积，尽量缩小施工范围，减少对地表植被的扰动和破坏，将对植被的影响程度降至最小。 ⑷动物 项目新增占地区域内野生动物组成比较简单，种类较少。根据现场调查，本项目区内未见国家及地方珍稀保护的动物物种。项目区动物主要是以野兔为主，还有蛇、蛙等。本项目占地面积较小，不会引起该区域野生动物生环境大面积的明显改变，因此对野生动物影响不大。钻井活动对野生动物的影响主要来人类活动、自生产机具噪声等影响。这种影响是局部和暂时的，随钻井工程的结束而消失，不会引起该区域野生动物的大面积迁移或消亡。 ⑸生态景观的影响 本项目为油气勘探井建设项目，本项目施工期为65天，施工周期短，周边无环境敏感点，项目占地为草地，本项目的施工对周边景观会造成一定的短暂影响，但是随着施工期的结束，勘探井若无使用价值则进行封井，后期进行生态复垦，生态复垦效果最终与周边生态环境一致，随之本项目带来的生态景观影响也消失。 3.生态环境影响范围和影响程度以及防治措施 钻井动力设备柴油发电机运行时产生废气和噪声，钻井废水产生于冲洗钻井平台、钻具等。在泥浆液钻井过程中会产生废弃钻井泥浆，通过振动筛和压滤机分离钻井泥浆和岩屑。 ⑴废气 ①施工扬尘 井场开挖土石方将破坏原有土壤、植被，在风力作用下，缺少植被覆盖的细小尘土随风而起形成扬尘，致使地表产尘增加，建筑材料的运输、装卸过程以及堆放期间也增加了风蚀起尘的可能性，均属于无组织排放，会造成勘探井场区附近、道路沿线附近一带环境空气中的TSP浓度增高，污染加重。其扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关。 ②柴油发电机废气 柴油发电机组燃烧时除了会产生大量热气外，还会产生燃烧废气，主要为一氧化碳、氮氧化合物、还可能有氧化硫等废气，由于项目区及周边均为荒草地，地势高，周边无居民居住，柴油发电机废气通过部分的扩散后，废气扩散对周边环境的影响在可接受范围内。 本次环评要求，建设单位在使用柴油发电机过程中，严禁使用含高硫油，可较大程度降低污染物的排放浓度。 储油罐在静置时，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，使得罐内逸出的油气通过呼吸阀排入大气，即所谓的“小呼吸”。厂区油罐储量小，产生的废气量较小，通过扩散后，废气扩散对周边环境的影响在可接受范围内。 ③车辆尾气 油田开发过程运输车辆较多，汽车尾气主要为CO、碳氢化合物、NOX、烟尘等，排放的尾气会对大气环境造成一定污染。由于车辆排放的尾气为流动的线源，影响范围较大，但其污染不集中且扩散能力相对较快，因此对局部地区环境的影响不大。 ④试气测试 为了解气井的产气量，在钻至目的层后，需通过测试放喷来确定其产能情况。测试放喷采用空中灼烧降低废气的毒性。测试放喷及事故放喷的天然气经专用放喷管线引至放喷池/罐后，经排气筒高度为1m的对空短火焰燃烧器点火燃烧后排放（火炬源排放），测试放喷时间一般为12～24小时。为了最大程度降低测试放喷废气对环境的影响，测试放喷时，要选择合适的时间，在天气晴朗，且风较大的天气进行，便于废气扩散。加之测试放喷时间短，对大气环境的影响较短，测试完毕，影响很快消除。。 综上所述，工程废气对周边大气环境的影响可接受。 ⑵废水 ①钻前工程 钻前工程的废水主要来源于施工人员产生的生活污水及施工过程中等施工废水。 钻前工程井场基础建设产生的废水主要砂石骨料加工、混凝土拌和及养护等过程，施工过程中产生的废水主要的污染物为SS，废水产生量较小，经过简单的沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。 ②钻井工程 A、钻井废水 钻井过程中，用水主要为配制泥浆、钻井液、冷却泥浆泵、冲洗井底和钻井设备。 通过类比玉门油田分公司其他钻井情况，每钻井1m产生钻井废水0.1m3，本项目总进尺3890m，产生钻井废水约为389m3，钻井废水通过配置泥浆循环利用不外排，钻井废水、钻井设备冲洗废水、废钻井液贮存于储罐（3座70m3储罐，共计210m3)；用于钻井液调配反复使用，多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至拉运至有资质的第三方进行处理，压滤液用于下一个井场重复利用。 B、废钻井液、洗井废水 废钻井液、钻井废水主要产生于钻井和完井过程中，包括因部分性能不合格或因不适于钻井工程和地质要求而被排放的钻井液和钻井废水，呈碱性，pH值在8.5～11之间，主要成分有烃类、盐类、重晶石中的杂质。 C、钻井设备冲洗废水 钻井设备冲洗废水主要包括冲洗钻台和钻具用水、冲洗振动筛用水以及清洁设备用水等。水中包含石油类、挥发酚、COD及SS等污染物。根据调研，钻井废水中含高倍稀释的钻井液与石油类，主要有以下特征：a、偏碱性，pH值大多8.0～9.0；b、悬浮物含量高，在钻井液中含有大量的粘土和钻井液加重剂，同时钻井液在循环过程中还携带了一些钻井岩屑，这些固体颗粒很容易进入钻井废水。钻井废水主要污染物浓度见表4-1。 表4-1 钻井废水主要污染物浓度 单位:mg/L 污染物 SS COD 石油类 产生浓度 1500～2000 2000～3000 20～50 D、生活污水 本项目勘探期生活污水的产生量为1.6m3/d，其主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等，浓度分别为COD：400mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：40mg/L、SS：180mg/L。员工盥洗废水用于场区洒水抑尘，不外排。员工粪污水施工场地设置环保旱厕，定期清掏用于周边施肥。 3.噪声 由于本项目钻井过程为24小时连续运行，对声环境影响大的主要为钻井过程中柴油发电机、钻机、泵类等设备运行产生的连续性噪声。拟建工程钻井工程主要噪声源及源强见表4-2。 表4-2 拟建工程钻井工程主要噪声源统计表 单位：dB(A) 噪声设备 运行数量 措施 降噪后声源强（距声源10m） 声源性质 备注 柴油发电机 1台 烟气筒上安装消声器、基础减震 80 连续稳态声源，以低频噪声为主，具有波长较长，方向性弱，衰减小时缓慢等特点 施工结束后噪声即消失 钻机 1台 选用低噪声设备采用吸声合金外壳设置泡沫吸震套 84 钻井泥浆泵 2台 选择低噪声设备基础减震措施 78 水泵 3台 选择低噪声设备基础减震措施 70 震动筛 3台 选择低噪声设备基础减震措施 80 除砂器 1台 选择低噪声设备基础减震措施 75 除泥器 1台 选择低噪声设备基础减震措施 75 压滤机 1台 选择低噪声设备基础减震措施 75 根据类比分析昼夜间施工机械噪声在距施工场地400m以外基本可达到标准限值，根据现场调查，本项目50m范围内无环境敏感点。 4.固体废物 ⑴钻前工程 钻前工程固废主要是开挖到来的土石方，挖填量能在场内自行平衡。建设所需石料需外购于有资质的开采企业，施工过程中不设置料场。钻前工程期间施工场地垃圾产生量很小，定点收集及时清运，对环境影响很小。本项目设置1处临时排土场，用于钻井表土肥沃土的临时堆存。 ⑵钻井工程 本项目产生的固体废物主要有钻井过程中的岩屑、钻井泥浆、废土工膜以及现场人员产生的生活垃圾。 ①钻井泥浆 钻井泥浆呈液态细腻胶状，主要成分是粘土，其中含有少量的石油类物质、CMC（羧甲基纤维素）和少量纯碱等，其产生量与井深和井径的不同密切相关。泥浆产生量可按照以下经验公式进行推算： 式中： V——钻井泥浆量，m3； D——井的直径（0.27305），m； h——井深（3890），m。 根据计算，钻井泥浆量为333.93m3，即384.02t（1.15t/m3）。在整个钻井过程中通过重复利用，泥浆的回收率可达到85%以上，则钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置于泥浆罐中的泥浆，则本工程中每口钻井实际产生的废弃泥浆约50.09m3，即57.6t（1.15t/m3）。 施工单位应严格做好泥浆罐防渗，提高泥浆的重复利用率；钻井完成后，将废弃泥浆、岩屑随钻井泥浆排入泥浆罐内，钻井废水、钻井设备冲洗废水、废钻井液贮存于储罐（3座70m3储罐，共计210m3)；用于钻井液调配反复使用，多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至拉运至有资质的第三方进行处理，压滤液用于下一个井场重复利用。 ②钻井岩屑 钻井过程中，岩石被钻头破碎成岩屑，全部随泥浆带出。一般情况下，岩屑的产生量可按经验公式进行估算： 式中： W——井场岩屑产生量，t； D——井直径（以钻头尺寸大小为计，一开0.346m、二开0.27305m）； h——井平均深度（一开550m、二开3340m）； d——岩石密度（取2.8），t/m3。 根据拟建工程勘探井的直径和井深计算得出：一开、二开钻井废岩屑产生量分别为72.40t和273.81t，合计346.21t，即123.65m3。钻井岩屑随钻井泥浆进入泥浆罐，用于钻井液调配反复使用，钻井废水、钻井设备冲洗废水、废钻井液贮存于储罐（3座70m3储罐，共计210m3)，用于钻井液调配反复使用，多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至拉运至有资质的第三方进行处理，压滤液用于下一个井场重复利用。 ⑶废土工膜 井场定期产生的废土工膜，产生量约为0.3t。作业结束后，后送至有资质单位处理。 ⑷废机油 钻井过程中钻井设备会产生废机油，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废机油属于危险废物类别中的废矿物油（HW08），废物代码为900-214-08，根据类比分析，单井钻井时废机油产生量约为0.2t，采用井场设置的废油回收桶收集，完钻后委托资质的单位进行安全处置。 ⑸废棉纱 工程钻井过程中会产生一定的废棉纱，主要来源为机械保养、清洗后的擦拭。根据调查分析，工程钻井过程中废棉纱产生量为0.01t，根据《国家危险废物名录（2021年）》，危险废物豁免管理，为一般工业固体废物。 ⑹生活垃圾 本项目现场员工32人，生活垃圾产生量约为0.5kg/人·天，则本项目生活垃圾产生总量为0.8t。井场设置垃圾箱，定期运至附近的垃圾中转站处理。 表4-4 工程固体废物产生、排放情况 序号 种类 产生量 性质 去向 1 钻井泥浆 60.87t 一般工业固体废物 钻井废水、钻井设备冲洗废水、废钻井液贮存于储罐（3座70m³储罐，共计210m³）；用于钻井液调配反复使用，多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至拉运至有资质的第三方进行处理，压滤液用于下一个井场重复利用 2 岩屑 369.98t 一般工业固体废物 排入泥浆罐中，拉运至有资质的第三方进行处理 3 废土工膜 0.3 危险废物 071-001-08 临时危废暂存间（建筑面积15m2）暂存，交由有资质单位处理 4 废机油 0.2 危险废物900-214-08 5 废棉纱 0.01 / 定期运至附近的垃圾中转站处理 6 生活垃圾 0.8t / 5.地下水、土壤环境影响分析 ⑴区域水文地质概况 盐池县地下水，主要有毛乌素沙地第四系地下水、毛乌素沙地基岩地下水以及承压自流水和南部山区地下水。其中毛乌素沙地第四系地下水的含水层的岩性主要是冲积-洪积沙、含砾石沙，少数为风积沙和淤积沙，厚度在梁、石地区仅1-2m，山谷洼地最大厚度可达38m，日涌水量100-450m3，水质较差，总矿化度3g/L左右，含氟量3-5mg/L，潜水总体流向为由西北流向东南，水源补给主要是降雨补给；毛乌素沙地基岩地下水，下白垩系志丹群构成毛乌素沙地基岩，为一套陆相碎屑沉积物，含水层厚度60-70m，日涌水量100-600m3，水质较好，矿化度1-4g/L，总体呈现南部山区地下水资源十分贫乏，从南向北埋藏渐浅，水量逐渐增多，水质渐好的特点。 ⑵评价区水文地质条件 本项目拟建场区大地构造位置处于鄂尔多斯台拗陕北斜坡西翼，地层平缓。场区及周围没有发现大的区域性断裂构造，地质条件稳定。 1）地层 本项目区域地质情况引用《有资质的第三方钻井废弃物处理站项目岩土工程勘察报告》，该项目区与本项目为同一地质单元，故本次引用可行。 场区内揭露的地层主要为第四系黄土状粉土、粉质黏土地层及古近系泥岩地层。古近系地层被第四系土层覆盖，两者呈不整合接触关系，各土层岩土工程性状自上而下分述如下： ①黄土状粉土（Q41）：最小厚度4.5m，部分钻孔未揭穿。整个场地均有分布。土黄色间黄褐色条带，以粉土为主，夹粉砂条带及粉质黏土薄层或透镜体。水平层理发育。干～稍湿，多呈稍密～中密状态。土质不均，属中等压缩性土。具湿陷性（另述）。根据本场地黄土状粉土的分布和野外特征，结合土工试验，并利用公式R=-68.45e+10.98a-7.16γ+1.18w进行计算判别，R=-156.47＜-154.80，综合判定该地层属第四系全新世（Q41）黄土。 ②泥质粉砂岩 (E):钻孔内揭露厚度大于21.0m（未见底，根据区域地质资料，本地区该层厚度大于50m）。为本次勘探底部控制地层。浅灰色间红褐色，泥质结构，块状构造，半岩化，属极软岩。具层理，中厚层状。 2）场区水文地质条件 勘察场地周围地表分布有季节性冲沟，无常年稳定径流。勘察期间为平水期，勘察深度内未见地下水。 项目厂区地下水勘查柱状图见图4-1。 图4-1 引用资料项目厂区地下水勘查柱状图 根据勘查结果，场地中央设一个100m深钻孔用以探查地下水，100m深度内未见地下水。 探井施工过程中，可能对地下水环境污染的污染物主要有废水、固体废物。 ①废水污染源：钻井期对地下水影响的主要因素是钻井废水。钻井废水主要污染物为石油类、SS、COD。 ②固体废物：钻井期固体废物主要为废弃泥浆、钻井岩屑、废土工膜。 ⑶地下水污染途径 根据本项目成井工艺，勘探期对地下水的污染途径主要有渗透污染和穿透污染两种方式。 ①渗透污染：一般情况下，包气带的厚度越薄，透水性越好，越容易造成潜水含水层的污染；相反，包气带的厚度越厚、透水性越差，则不容易造成潜水污染，渗透污染是导致浅层地下水污染的主要方式。 ②穿透污染：固井质量差或井管发生破裂事故时，废水、废液将泄漏至井管外，油田采出水在水头压力差的作用下，在上返途中可直接进入深层各含水层，并在含水层中扩散迁移，污染地下水。 ⑷正常工况下 常规钻井项目对地下水产生影响，主要是钻井废水以及废弃泥浆对地下水的影响。 ①废弃泥浆对地下水环境影响分析 钻井废水、钻井设备冲洗废水、废钻井液贮存于储罐（3座70m3储罐，共计210m3)；用于钻井液调配反复使用，多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至拉运至有资质的第三方进行处理，压滤液用于下一个井场重复利用；对地下水的短期影响主要是溶解于水中的泥浆污染物，通过包气带下涌，在包气带较薄，渗透性较好的地区，渗入地下或直接进入潜水含水层，可能会呈点状污染潜水。随着源强浓度的降低，扩散速度缓慢，因此，钻井废弃泥浆对潜水影响极其有限，呈点状分布在泥浆罐周围。在包气带较厚，渗透性较差的地区，包气带具有较好的隔污性能，泥浆污染物通过土层过滤吸附等，对潜水基本没有影响。根据表2-3所用原料化学理化性质一览表，项目钻井所用的原辅料不涉及有毒有害物质。井场设置柴油灌区一处，柴油罐为地上式钢制卧式罐，在罐区底部进行防渗处理，渗透系数小于1.0×10-10cm/s。同时本项目井架周围及泥浆罐均采用防渗措施，防止污染物进入到地下水环境中，及时处理废弃泥浆。因此对地下水基本不会产生影响。 ②钻井废水对地下水环境影响分析 钻井废水对地下水产生污染途径是开发井施工到含水层位时、废水和泥浆以“井”为中心、以渗流和溶质弥散规律向四周扩散。目前本油田钻井过程中加设高强度表层套管，并且套管下至地下水层以下，固井水泥套管上返高度至地面井口，即全井四周均为水泥套管所包裹，同时，固井水泥中加入防窜降失水剂，有效控制了水泥浆的失水，保证固井质量。经采取上述措施后，钻井废水基本不会对地下水环境产生明显影响。 ③油水窜层对地下水的影响分析 油气田开发建设钻井技术要求是，井孔深度大，钻井工艺复杂，施工事故在所难免，一般事故均可以得到技术处理纠正。但事故性质复杂、处理失效引发油气窜层和钻井液进入潜水含水层则会污染地下水。一般出现的是由于表层套管和油层套管的固井失误导致油气窜层使地下水受污染。井孔坍塌、埋钻、卡钻处理失效导致油气窜层，对第四系含水层厚度判定不定，误为第三系套管隔离失效；对事故废弃井和终采后的弃井封井失当和未进行封井等等，以及其他不可予见的事故产生，都可能造成上部潜水水质劣变乃至严重污染钻井完井后油气窜层污染（包括生产井的窜层）的主要原因是：1）下入的表层套管未封住含水层；2）固井质量差；3）工艺措施不合理或未实施。 因此，为预防污染的发生和污染源的形成，表层套管必须严格封闭含水层，固井质量应符合环保要求。 由废弃的油气井、套管被腐蚀破坏而污染到地下水的现象，在前期不会发生，待气井开发到中后期时，废弃的气井、套管被腐蚀破坏，才可能会对地下水有影响：废弃气井在长期闲置过程中，在地下各种复合作用下，固井水泥被腐蚀，套管被腐蚀穿孔，油气物质会通过越流管道进入潜水含水层，参与地下水循环。虽然此时气层几乎没有多少压力，凝析油不大可能进入到含水层污染地下水，但这一现象仍应引起重视，评价区内的废弃井应打水泥塞，并经严格的试压以防窜漏污染地下水。 ⑸非正常工况下 勘探过程中可能导致地下水污染的非正常情况包括：在钻井过程及井下作业过程中，因操作失误或处理措施不当而发生的井喷或井漏等工程事故。 井漏事故对地下水的污染是钻井泥浆漏失于地下水含水层中，由于其含Ca2+、Na+等离子，且pH、盐份都很高，易造成地下含水层水质污染。就钻井源漏失而言，其径流型污染的范围不大，发生在局部且持续时间较短。钻井过程中表层套管（隔离含水体套管）固井变径后，继续钻井数千米到达含油气目的层。在表层套管内提下钻具和钻井的钻杆自重离心力不稳定，在压力下的钻杆转动对套管产生摩擦、碰撞，有可能对套管和固井环状水泥柱产生破坏作用，使钻井液在高压循环的过程中，从破坏处产生井漏而进入潜水含水层造成污染，其风险性是存在的。此外，钻井时一般使用水基膨润土为主，并加有碱类添加剂，在高压循环中除形成一定厚度的粘土泥皮护住井壁以外，也使大量的含碱类钻井液进入含水层，虽然没有毒性，但对水质的硬度和矿化度的劣变起到了一定的影响。因此，推广使用清洁无害的泥浆，严格控制使用有毒有害泥浆及化学处理剂，同时严格要求套管下入深度等措施，可以有效控制钻井液在含水层中的漏失，减轻对地下水环境的影响。 ⑹区域地下水、土壤污染防治措施 本工程钻井过程中对地下水可能产生的潜在的污染源主要为钻井泥浆，为保护地下水环境，提出如下污染防治措施及建议： ①将使用双层套管技术纳入清洁生产，使表层套管和油层套管固井水泥浆必须返至井口，保证固井质量，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层； ②定期对套管情况进行检测，发现异常情况及时处理，防止污染地下水； ③切实加强对钻井泥浆、岩屑的回收处理工作，消除对地下水的污染隐患； ④储油罐区、临时危废暂存间、材料房、泥浆罐可能对地下水产生影响的设施应进行防渗。泥浆罐进行重点防渗，采用天然或人工材料构筑防渗层采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-10cm/s和厚度6.0m的粘土层的防渗性能。 6.环境风险分析 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的要求，环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。 6.1评价依据 ⑴风险调查 项目环境风险调查主要包括危险物质数量和危险物质分布情况、工艺特点等，项目危险物质调查清单见表4-6所示。 表4-6 建设项目危险物质调查清单 危险物质 名称 CAS号 危险性类别 最大存储量(t) 临界量(t) 柴油 68334-30-5 易燃液体类别1 24.3 2500 柴油闪点为55~60℃，属于23℃≤闪点＜61℃的易燃液体，柴油属于易燃液体，都具有燃烧危险性。 ⑵风险潜势初判 根据风险导则附录B，本工程涉及的主要风险物质为柴油。根据风险导则附录C，计算所涉及的危险物质最大存在总量与其在附录B中对应的临界量的比值Q。 ⑴当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量的比值，即为Q； ⑵当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+…+qn/Qn 式中：q1，q2，…，qn—每种危险物质的最大存在量，单位为吨(t)； Q1，Q2，…，Qn—每种危险物质的临界量，单位为吨(t) 当Q＜1时，该工程环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：⑴1≤Q＜10；⑵10≤Q＜100；⑶Q≥100。 表4-7 工程Q值确定表 危险物质名称 CAS号 最大在线量qn/t（t） 临界量Qn/t（t） qi/Qj 柴油 68334-30-5 24.3 2500 0.00972 本工程Q值Σ 0.00972 由上表可知，本项目危险物质的q/Q为0.00972，Q＜1，当Q＜1时环境风险潜势为Ⅰ，无需进一步进行M值、P值、E值的判定，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ⑶评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级和简单分析。根据工程环境风险潜势为I，按照下表确定评价工作等级。 表4-8 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析a a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录导则A。 对照上表可知，本工程环境风险评价等级为简单分析。 6.2环境敏感目标概况 本项目位于宁夏吴忠市盐池县王乐井乡孙家楼村，项目区厂界外500m范围内没有名胜古迹、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 6.3环境风险识别 ⑴物质风险识别 ①天然气 天然气主要以甲烷为主。该类物质的毒性较低，主要具有麻醉和刺激作用，对呼吸道粘膜和皮肤有一定的刺激作用，但较长时间接触后会有头痛、眩晕、呕吐、眼角膜充血等人身危害。 ②柴油 柴油属易燃易爆物品，火灾危险性为乙类，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险；若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。消防演练中一般采用的轻柴油不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂，是组分复杂的混合物，沸点范围约180-370℃，轻柴油按照凝固点分为0，-10，-20，-35等多个牌号，0号柴油的密度一般是840～860kg/m3之间。柴油的毒性类似于煤油，但由于添加剂（如硫化酯类）的影响，毒性可能比煤油略大，主要有麻醉和刺激作用。柴油为高沸点成份，故使用时由于蒸汽所致的毒性机会较小，柴油的雾滴吸入后可致吸入性肺炎。皮肤接触柴油可致接触性皮炎，多见于两手、腕部与前臂。柴油废气，内燃机燃烧柴油所产生的废气常能严重污染环境。废气中含有氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、醛类和不完全燃烧时的大量黑烟。黑烟中有未经燃烧的油雾、碳粒，一些高沸点的杂环和芳烃物质，并有些致癌物如3.4-苯并芘。本品对人体侵入途径：皮肤吸收为主、呼吸道吸入。 ②风险事故发生途径分析 1）井喷 井喷就是当钻井钻穿高压油气层时，由于处理措施不当等原因使油气流从井口喷出。井喷时将有大量气体喷出，并极易发生火灾，喷出的大量烃类气体污染大气，原油覆盖植被影响其光合作用而死亡。尽管井喷造成的后果是严重的，但井喷发生的概率非常小，只有在钻遇高压油气层而且往往操作不当时才有可能发生。而由于操作者直接责任而引起井控措施不当、违反操作规程、井控措施故障等是造成井喷失控事故的主要因素。 在钻井时采用了防喷措施，如加自封、半封、全封等封井器，因此发生井喷的概率很小。 2）气体泄漏 正常情况下，井口存在气体的无组织泄漏，但不会成为环境风险，即不会造成突发性环境污染。非正常和事故情况下，如发生井喷致使气体泄漏外溢，会对环境、人员和设备产生危害。其主要危险和危害包括：遇明火可能发生火灾或爆炸事故，造成人员伤亡、设备损坏等危害：烃类气体对人体的毒性危害，较长时间接触后，对人体会产生头痛、眩晕、精神迟钝、恶心、呕吐、眼角膜充血等危害。本项目所在油田区域基本不会发生井喷事故，故造成人员伤害及环境污染的可能性较小。 3）套管破损 本项目在钻井过程中使用双层套管（由表层套管、技术套管组成），造成套损的因素有地质因素和套管质量不合格。当泥岩性质较不稳定，在高温高压下能产生蠕变，在有水侵入时易膨胀，当泥岩含水10%以上时，泥岩拥有较高的塑性，几乎将全部上覆岩压转移到套管，使其变形损坏，泥岩的水来源是钻井过程中的泥浆失水。套管质量不合格主要表现在管壁厚薄不均或壁厚达不到要求，管体和接箍有裂纹、内痕，管子存在不圆度，造成套管使用寿命不长。另外，由于螺纹加工精度不高，造成丝扣不密封，套管内外气体与液体由于压力不同互相串通，长期作用后，扩大了丝扣的孔隙，导致套管损坏，套管破损几率为7.2×10-6m/a，且本项目仅为施工期，单井钻井时间仅为45天，因此发生事故可能性极小。 4）井漏 井漏是钻井过程中遇到复杂地层，钻井泥浆或其他介质（固井水泥浆等）漏入地层孔隙、裂缝等空间的现象。若漏失地层与含水层之间存在较多的断裂或裂隙，漏失的钻井液就有可能顺着岩层断裂、裂隙进入地下水，造成污染。 5）柴油储罐泄漏 施工场地柴油罐若发生泄漏，柴油外泄，会对区域地下水产生影响，并极大提高火灾风险。因此井场柴油罐区会铺设人工材料防渗层，防渗性能等效黏土防渗层Mb≥6.0m、K≤1.0×10-7cm/s，正常情况下不会对井场土壤及地下水造成影响。 6.4环境风险分析 ⑴环境空气 本项目涉及的危险化学品主要为柴油。当储油罐发生爆炸事故时，物料燃烧的产物为水蒸汽、二氧化碳、二氧化硫及少量的氮氧化物，泄漏并发生火灾时，会因其中重组分燃烧不完全引起浓烟，使局部大气中TSP和CnHm增加，污染大气环境；随着事故处理的结束，浓度将呈逐渐下降的趋势，但在此过程中，燃烧烟气中有毒有害成分将会使事故源附近及下风向保护目标范围内的人群受到强烈刺激，身体健康受到一定影响。因此一旦发生火灾爆炸环境风险事故，建设单位应立即启动应急预案，尽快告知影响范围内的人群采取防护措施，并尽快向上风向疏散撤离。 ⑵地表水 本项目发生的常见事故为卸油过程中油罐区的火灾事故，发生该类事故时，采用干粉灭火器进行灭火、泄露的油品采用消防沙进行吸收。根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定，本项目厂内配置各类灭火器具，包括手提式干粉灭火器、推车式干粉灭火器及灭火毯、消防沙等。因此，本项目不会对周边地表水体造成影响。 ⑶地下水、土壤 事故情况下一旦含油污水泄漏将很容易渗入地下，造成地下水体污染，进而也可能对地表水水质产生影响；因此将项目区采取分区防渗措施：重点污染防治区为罐区、危废暂存间等；对其采取相应要求的防渗措施，以防止事故情况下排污通过地表下渗至地下，对地下水造成污染。 7.封井期产污情况 本项目为勘探项目，封井分为临时封井和永久封井，当勘探井具有开发价值时对采油气井进行管网建设用于生产输送，或采取临时封井等待管网建设以及开发生产。当勘探井不具有开发价值时，采取永久封井。 ⑴临时封井 临时封井时按行业规范进行封井作业，对钻井设备、基础进行拆除、搬迁，井口安装采油设施。在井口位置设标记，注明该井的启用与封闭时间及使用单位等，在封井结束后清理井场，然后对场地的植被予以恢复。 ⑵永久封井 封井的目的主要包括：保护淡水层免受地层流体或地表水窜入的污染；隔离开采井段与未开采利用井段；保护地表土壤和地面水不受地层流体污染；隔离开污水的层段；弃井封井措施按照中石油企业标准《废弃井封井处置规范》（QSH0653-2015）要求执行，关键性层段之间应隔离开，主要包括以下工作： ①隔离各个油气层和处理废水的层段，并在最下部淡水层的底部打一个水泥塞； ②打地表水泥塞，阻止地面水渗入井内，并流入淡水层，同时限值境内流体流出地表，从而保护土壤和地面水； ③为防止层间窜流干扰邻井开发，在废弃井井内选择水泥塞或桥塞的位置，要确保隔离开已确认有生产能力的气层或注水层，使井内所有注采井段都被隔离开，将油气及注入液限值在各自的层段内，阻止各层之间的井内窜流； ④恢复地貌，去掉井口装置和割掉一定深度以上的表层套管，使气井与土地使用的矛盾最小化。封井后使用GPS重新定位，建立档案。 ⑶其他影响 此外，封井期还需对井场的地面设施进行拆除，在拆除过程中会产生少量扬尘，受影响人群主要为拆除人员，且与当地自然条件导致的风沙相比较，清理过程中扬尘造成的环境影响可忽略不计。 封井产生的少量建筑垃圾，由企业分类回收再利用。 8、完井后撤离对环境的影响 本项目为勘探项目，当勘探井不具有开发价值时，采取永久封井，对探井封井后，对厂区的临时占地及周边进行生态恢复，在恢复过程中，井场内部的钻井设备等均采用模块化易拆卸设备，先期依托周边已有运输道路运出后，对临时占地严格按照生态恢复要求恢复植被。在撤离时候，严格控制车速，严格按照厂区周边已有存在运输的道路行驶，不随意侵占生态植被，故完井后撤离对环境造成的影响降至最低。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境影响分析 | 本工程为油气预探井，钻探任务完成后对该井将移相关部门处置（若在目的层遇良好油气显示，则改为地面开发建设，反之则裸眼完钻封井），后续开发建设则另行设计和开展环评。 |
| 选址选线环境合理性分析 | 本项目位于吴忠市盐池县王乐井乡孙家楼村，根据《钻井井场、设备、作业安全技术规程》（SY5974-2007）“油气井井口距离高压线及其他永久性设施应不小于75m；距民宅应不小于100m；距铁路、高速公路应不小于200m；距学校、医院及大型油库等人口密集、高危场所应不小于500m”。根据现场勘查，本项目周边75m范围内无永久性设施、100m范围内无民宅、200m范围内无铁路、高速公路、500m范围内无人口密集、高危场所，满足规范安全距离要求。项目勘探结束如发现该井眼具开采价值则另行办理占地手续，如发现不具开采价值则进行后期进行覆土复垦。项目排放的污染物经采取相应的环保措施处理后均可做到达标排放。 中国石油天然气股份有限公司通过地质勘探，发现吴忠市盐池县王乐井乡孙家楼村地下可能存在油气资源，油气资源对于城市发展起到至关重要的作用，本项目的建设是符合城市发展及社会发展需求的工程。同时，盐池县资源能源开发协调服务领导小组研究部署了各产能建设项目组在盐池县境内油气勘探开发项目建设等有关事宜，同意中石油玉门油田环庆分公司在我县境内部署天然气勘探井（本项目为其中1口井），具体见附件。 综上所述，本项目选址是可行的，同时符合相关规划需求。 |

# 五、主要生态环境保护措施

| 施工期生态环境保护措施 | 1.生态保护措施 针对本项目特点，特提出具体生态保护措施如下： ①施工中尽量缩小影响范围，合理布置井场，挖好井场四周的界沟，选择合适的设备搬迁路线，合理布置钻井设备，减少井场占地面积。提高工程施工效率，减少工程在空间上、时间上对生态环境的影响； ②根据植被生态、生理学特征，因地制宜的选择施工季节，避开植物的生长期，可减缓这种不利影响； ③恢复土地生产能力，提高土壤肥力。施工过程中要尽量保护土地资源，不要打乱土层，要先挖表土层单独堆放，然后挖心、底土层另外堆放。复原时要先填心、底土，然后平复表土，以尽快恢复耕作层土地原貌； ④迅速恢复植被破坏的地表形态，填埋废土坑、平整作业现场、改善植被更新生长条件，防止局部土地退化； ⑤为防止井场作业加剧水土流失，进场前集中收集表土，并进行表面硬化以防风吹雨淋流失，作业结束后再覆盖表土等措施后，可有效减少水土流失； ⑥井场内禁止废水、废弃泥浆、废弃岩屑、以及其他废物流失和乱排放，严禁机油、柴油等各种油料落地，擦洗设备和更换的废油品料要集中到废油回收罐，如果发现外溢和散落必须及时清理； ⑦完井后回收各种原料，清理井场上散落的污水、油料和各种废弃物。泥浆药品等泥浆材料及废油必须全部回收，不得随意遗弃于井场，完井后做到作业现场整洁、平整、卫生、无油污、无固废。 通过采取相应的生态保护对策，本项目生态环境的影响是可以减缓的，对区域生态系统的完整性、稳定性及生物多样性影响较小，不会对各生态系统造成显著的影响。 2.封井期生态治理措施 本工程为油气勘探井，钻探任务完成后对该井将移相关部门处置（若在目的层遇良好油气显示，则改为地面开发建设，反之则裸眼完钻封井），后续开发建设则另行设计和开展环评。封井作业将对设备、基础进行拆除、搬迁、封井口作业。封井口环境影响因素不再存在，无三废排放，无噪声影响。若完井测试情况不佳，井场将封井报废，对井场及道路实施复耕复种。 封井原因主要包括地质报废与工程报废。一般申请地质报废是指在钻井过程中，未遇到含油气层，无任何油气显示的情况。地质勘探过程属于钻井的前端工序，因此一旦无含油气层，直接将其井口进行封堵，封堵后对井场进行恢复，修复后场内无钻探痕迹。恢复过程主要为：对钻井设施进行拆除；土地平整；对井场土壤进行重构、改良表层土（深翻土层、深度为50cm，在土层翻耕的过程中，可施用农家肥，以提高土层有机质含量。 工程报废是指已经下设套管后，通过试油气，未达到可开发利用的油气，则进行封场处理。封井后地面将留有井口封堵痕迹，对井场进行复垦复耕处理。闭井期生态具体恢复措施步骤见图5-1。 图5-1 井场生态恢复步骤 3.生态修复方案 本项目用地为草地，在封井后，项目区需对临时占地范围内的占地进行生态修复，以达到与周边生态系统一致。 ①场地清理 a、拆除工程 钻井设施均为撬装，例如材料房，值班室等，开钻时由采油厂钻井队运至井场。因此，封井期由钻井队拆除，外运。临时危废暂存间需将危废按照要求处置完毕后，对其拆除，外运；水泥墩、钢架等支撑物彻底拆除、外运，为土地平整创造条件。 b、场地地表清理 据统计，井场占地面积9400m2，施工场地、井场表面铺满碎石，在进行覆土和翻耕前需要清理，使复垦后的土壤适合植物生长。临时排土场堆存为表土的肥沃土，用于项目区的回土种植使用；临时道路翻耕后整平。 c、土地平整 井场经过建筑物拆除后，对井场内的土地进行整体的平整，部分拆除后的凹地，采用临时排土场的表土进行平整。 d、翻耕工程 井场经过建筑物压占，车辆流动，板结严重。地表建筑物和地表碎石清除后，通过深翻耕松土透气，能够满足农户种植生长要求。 ②表土剥覆 封井后井场复垦为耕地的区域需要客土，将建井时剥离的表土覆至该区。 ③土壤修复 a、生物措施 结合当地的气候条件进行相关污染土壤治理修复工作，道路两旁分别种植对石油类及有机物等具有较强富集能力的绿色植物进行植被修复。 b、耕地土壤培肥措施 井场勘探后如未发现油气，进行土地复垦，复垦为草地。根据场地的地形地貌因子、土壤物理性质、土壤化学性质、生物因子等指标，判定影响区域土壤修复与植被恢复的主要限制性因子，适量有机施肥，保障生产力水平不下降。 ④生态人工恢复 采取人工干预的手段进行生态恢复。生态人工恢复主要工序为：土地平整→农植被种植→植被养护。本项目闭井期在进行土地恢复后，井场占地将恢复至原有生态系统一致。 ⑤跟踪管理 复垦工程结束后，土地复垦义务责任人对恢复旱地区域内密封的勘探井设施进行管护，对有植物的区域实施浇水、除虫等措施，保证复垦植被的成活率。 ⑥施工管理：施工中严格参照HSE管理，控制人员、车辆按照预定线路行动，文明施工，有序作业，尽量减少农作物的损失。加强动土作业管理及巡查。提高工程施工效率，缩短施工工期。 生态恢复及治理措施图见附图4。 根据本项目特点，为防止本项目对周边环境造成的影响，对本项目钻井完毕后项目区生态监测要求见下表： 表5-1 本项目生态环境监测要求一览表 监测点位 监测因子 监测频次 执行排放标准或要求 项目区及周边 植被 1次 与周边生态植被的对比，临时占地植被恢复与周边原始植被相符 4.废气防治措施 本项目钻井工程中产生的废气主要为柴油燃烧废气。本项目柴油发电机使用优质柴油，调节好柴油机运行工况。 试井阶段将进行短暂的放喷试验，经放喷管导出后自动点火燃烧。由于井眼加装井下压力感应装置，遇有气体逸出时将自动报警并转入压井状态，且试井阶段进行的放喷试验时间短暂，因此，项目试气测试燃烧排放废气量极少，对周边环境基本不会产生不良影响。 5.废水防治措施 ⑴钻前工程 钻前工程的废水主要来源于施工人员产生的生活污水及施工过程中等施工废水。 钻前工程井场基础建设产生的废水主要砂石骨料加工、混凝土拌和及养护等过程，施工过程中产生的废水主要的污染物为SS，废水产生量较小，经过简单的沉淀处理后回用于场地洒水抑尘，不外排。 ⑵钻井工程 ①钻井废水 钻井过程中，用水主要为配制泥浆、钻井液、冷却泥浆泵、冲洗井底和钻井设备。钻井废水通过配置泥浆循环利用不外排。 ②生活污水 员工盥洗废水用于场区洒水抑尘，不外排。员工粪污水施工场地设置环保旱厕，定期清掏用于周边施肥。 5.噪声防治措施 为有效降低勘探期施工噪声对周围居民的影响，现就噪声控制措施提出以下要求： ①严格控制施工时间，合理安排施工计划，尽可能避开午休时间动用高噪声设备。 ②柴油发电机、钻机应选用低噪声设备，安装基础减振垫，场区四周应设置围挡，柴油发电机组放置在室内，其排放口设置消声器，以进一步降低该部分噪声对周围影响。 ③施工物料及设备运入、运出，车辆应尽可能避开夜间（22：00-6：00）运输，车辆进入场地应减速，减少鸣笛等。 ④钻前工程应加强施工管理，柴油发电机、泥浆泵等设备应做好日常维护，同时在操作时做到平稳操作，避免特种作业时产生非正常的噪声。 综上所述，项目在采取上述降噪措施的情况下，项目对周围环境影响可以降到最低程度，且项目勘探期较短，随着勘探的结束，影响随之消失。 6.固体废物环境影响分析 6.1钻前工程 钻前工程固废主要是开挖到来的土石方，挖填量能在场内自行平衡。建设所需石料需外购于有资质的开采企业，施工过程中不设置料场和弃土场。钻前工程期间施工场地垃圾产生量很小，定点收集及时清运，对环境影响很小。 6.2钻井工程 本项目完井与搬迁后要进行固体废物处理，整个钻井作业过程中产生的固体废物主要有废弃泥浆、钻井岩屑及生活垃圾等。 ⑴废弃钻井泥浆、岩屑 废弃钻井泥浆是指在钻井过程中无法利用或钻井完工后弃置于泥浆罐中的泥浆，废钻井泥浆是钻井过程中产生的一种液态细腻胶状物，失水后变成固态物，主要成分是粘土、CMC（羧甲基纤维素）、重晶石和少量纯碱等。本项目使用的为水基泥浆不属于危险废物。施工单位应严格做好泥浆罐防渗，提高泥浆的重复利用率；钻井完成后，将废弃泥浆、岩屑随钻井泥浆排入泥浆罐内，钻井废水、钻井设备冲洗废水、废钻井液贮存于储罐（3座70m3储罐，共计210m3)；用于钻井液调配反复使用，多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至拉运至有资质的第三方进行处理，压滤液用于下一个井场重复利用。 ⑵废土工膜 井场定期产生的废土工膜，产生量约为0.3t。 ⑶废机油 钻井过程中废机油主要来源于设备机油，属于《国家危险废物名录（2021年版）》规定的HW08类危险废物，危险废物代码900-214-08，本项目废机油产生量约0.2t。 对于危险废物的处置与管理应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关危险废物的管理条款参照，重点在于源头控制： ①采取试气进罐的方式； ②井场铺设有土工膜，将沾染原油的井下设施均放置滤布上； ③建设单位还应加强对现场作业管理，严禁出现跑、冒、滴、漏等污染环境问题，提倡文明作业。 ④根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的有关规定，铺设土工膜，并且要防风、防雨、防晒，设有醒目的提示标识，由专人负责，并做好记录。 经以上措施，可大大减轻废弃泥浆对环境造成的影响，且措施符合国家、行业及企业内部对危废的管理程序，且提出的措施技术成熟，可操作性较好，因此以上措施可行。 a、危险废物的储存要求 ①危险废物贮存量应根据地面承载能力确定。 ②危险废物贮存设施内清理出来的废渣，一律按危险废物处理。 ③按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。 ④建设单位必须做好危险废物的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。且记录和货单在危险废物回收后应继续保留三年。 b、危险废物转移要求 危险废物产生单位的职责、危险废物集中处置、经营管理、监督检查等过程严格按照宁夏回族自治区人民政府令第32号《宁夏回族自治区危险废物管理办法》（2011年4月1日起施行）执行。 危废转移必须按照国家《危险废物转移联单管理办法》（1999年）执行。 ①危险废物产生单位应当如实填写联单中产生单位栏目，并加盖公章，经交付危险废物运输单位核实验收签字后，将联单第一联副联自留存档，将联单第二联交移出地环境保护行政主管部门，联单第一联正联及其余各联交付运输单位随危险废物转移运行。 ②危险废物运输单位应当如实填写联单的运输单位栏目，按照国家有关危险物品运输的规定，将危险废物安全运抵联单载明的接受地点。 ③危险废物接受单位应当按照联单填写的内容对危险废物核实验收，如实填写联单中接受单位栏目并加盖公章。接受单位应当将联单第一联、第二联副联自接受危险废物之日起十日内交付产生单位，联单第一联由产生单位自留存档，联单第二联副联由产生单位在二日内报送移出地环境保护行政主管部门；接受单位将联单第三联交付运输单位存档；将联单第四联自留存档；将联单第五联自接受危险废物之日起二日内报送接受地环境保护行政主管部门。采取以上措施后，项目运营期产生的危险废物防治措施合理、可行。 ⑶生活垃圾 生活垃圾在现场设置集中垃圾收集点，定期运至附近的垃圾中转站处理。 7.区域地下水污染防治措施 本工程钻井过程中对地下水可能产生的潜在的污染源主要为钻井泥浆，为保护地下水环境，提出如下污染防治措施及建议： ①将使用双层套管技术纳入清洁生产，使表层套管和油层套管固井水泥浆必须返至井口，保证固井质量，确保安全封闭此深度内的潜水层和承压水层； ②定期对套管情况进行检测，发现异常情况及时处理，防止污染地下水； ③切实加强对钻井泥浆、岩屑的回收处理工作，消除对地下水的污染隐患； ④井场等可能对地下水产生影响的设施应进行防渗。采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。 重点防渗：柴油储罐区、临时危废暂存间、材料房、泥浆罐池底和池壁采用防渗层不小于2mm厚的高密度聚乙烯防渗膜防渗，渗透系数为10-10cm/s，四周设置约1m高的围堰。 一般防渗：钻井施工产生的水基泥浆、岩屑存放在井场的防渗泥浆罐内，泥浆罐进行一般防渗；井场防渗旱厕属一般防渗区，采用防渗混凝土预制件埋设布置，生活污水主要污染物为COD、氨氮，施工结束后进行清掏，用于周边绿地绿化，不外排。 8、环境风险防范措施及应急要求 钻井工程所采取的环境风险防范措施主要有以下几点： ①严格执行《石油天然气钻井井控技术规范》，加强安全管理措施，从组织制度上保证安全施工，如认真落实岗位责任制和“谁主管，谁负责”的原则，建立严格的岗位安全操作规程，做到组织严密，制度健全，措施具体，责任明确。 ②钻井液输送通道采取严格密闭形式，井下返涌的钻井液油管道输往振动筛过滤后再经管道注入泥浆罐内循环使用，同时泥浆罐做防渗处理。 ③输水管材选择安全可靠性较高的材料，避免日晒和气温变化引起的破裂现象。 ④井口安装防喷器和控制装置，定期检查与维护，避免地下承压水层和承压油气层物质喷出而造成重复污染或环境事故。 ⑤在钻进或循环时，如果泥浆液面快速上升，要停泵，在一条阻流管线打井的情况下，立即关井，然后慢慢关闭阻流器。 ⑥井下安装压力传感装置和事故报警器，在发现压力明显升高时及时注入密度更大的水基压井液，遏制险情的发生；发生井下坍塌事故时及时响应，及时封堵漏洞，减少钻井液泄漏；压井液和堵漏材料应选用不含有毒有害或重金属成分的矿物质和洁净水。 ⑦井下发生险情无法有效控制时，立即上报当地环境、国土行政主管部门和上级单位，同时做弃井处理，避免险情进一步扩大。 ⑧在准备顶部压井用加重泥浆期间，应泵入泥浆以压缩井内油气和降低压力。 ⑨起下钻时，当发现井内液体流出而钻杆在井内时，应立即接上回压阀或管内防喷器并关井。若发现流出而钻链正位于防喷器处时，立即接上回压阀或管内防喷器，用多效万能防喷器关井；在突发井内液体大量流出情况下，应将井内钻具下过钻链，在钻杆处关闭全密封闸板，如果不下过钻链，则可用万能防喷器关井。 ⑩如果在关井期间压力要超过极限时，应该通过全密闭闸板防喷器下面的紧急压井管线和紧急阻流管线在采用最大许可阻流器压力下进行循环。 防喷器是用于试气、修井、完井等作业过程中关闭井口，防止井喷事故发生，将全封和半封两种功能合为一体，具有结构简单，易操作，耐高压等特点，是油田常用的防止井喷的安全密封井口装置。 由于地层中的不确定因素很多且十分复杂,每一钻井作业都有发生井喷的可能性,这对井控技术和井控装备提出了更高的要求。防喷器作为最重要的井控设备,在钻井作业中一旦发生溢流、井涌、井喷等紧急状况,防喷器需要迅速启动关井,此时防喷器一旦失效,将会导致井喷等恶性事故。因此，防喷器的合理设计对于保证钻井作业顺利进行和人身安全具有重要作用。 在严格落实各项环境风险防范措施、完善环境风险应急预案、加强管理和培训教育的前提下，可以将项目的环境风险水平控制在一个较低的水平，不会对周围环境质量和人群健康产生明显的影响，本项目环境风险可防控。 |
| --- | --- |
| 运营期生态环境保护措施 | 本项目勘探期，存在的主要环境影响是泥浆及岩屑拉运和封井或弃井后的生态恢复措施。建设单位应在勘探期结束后对泥浆罐内废弃泥浆拉运完毕，并对勘探期占用土地进行生态恢复。 |
| 其他 | 无 |
| 环保投资 | 本项目总投资为680万元，其中环保投资约为54.5万元，占投资总额的8.01%。环保投资分项见表5-1。 表5-1 环保投资估算表 项目 治理措施 投资估算 （万元） 占环保投资比例（%） 扬尘防治 洒水车、运输车辆蓬布 4 7.3 废水 钻井废水、钻井设备冲洗废水、废钻井液贮存于储罐（（3座70m3储罐，共计210m3），用于钻井液调配反复使用，多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至拉运至有资质的第三方进行处理，压滤液用于下一个井场重复利用。 6 11.0 防渗旱厕，定期清掏用于周边施肥 1 1.8 固废 钻井岩屑一般随钻井泥浆进入泥浆罐（3座70m3储罐，共计210m3)，定期清运至有资质的第三方进行处理。 0.4 0.7 临时危废暂存间（15m2） 2 3.7 井场设置垃圾箱 0.1 0.2 地下水防治 重点防渗区：临时危废暂存间、材料房、泥浆罐池底和池壁采用防渗层不小于2mm厚的高密度聚乙烯防渗膜防渗，渗透系数为10-10cm/s，四周设置约1m高的围堰 6 11.0 噪声防治 基础减振，设置发电机房 2 3.7 事故风险 组织员工应急培训、应急演练、设置井口防喷器组、放喷管线、灭火器、铁锹及沙袋、临时土围堰 3 5.5 生态防治 无利用价值的探井后期除临时建筑、清理平整厂区、并覆土，用于生态恢复，本项目生态恢复期恢复治理面积为9400m2 30 55.0 总计 54.5 100 |

# 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 | 运营期 |
| --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生生态 | 无利用价值的探井后期除临时建筑、清理平整厂区、并覆土，用于生态恢复，本项目生态恢复期恢复治理面积为9400m2 | 恢复到原生生态状态 | / | / |
| 水生生态 | / | / | / | / |
| 地表水环境 | 钻井废水、钻井设备冲洗废水、废钻井液贮存于储罐（（3座70m3储罐，共计210m3），用于钻井液调配反复使用，多余泥浆通过压滤机压滤后，干污泥运至拉运至有资质的第三方进行处理，压滤液用于下一个井场重复利用。 | 不外排 | / | / |
|  | 防渗旱厕，定期清掏用于周边施肥。 | 不外排 |  |  |
| 地下水及土壤环境 | 柴油储罐区、临时危废暂存间、材料房、泥浆罐池底和池壁采用防渗层不小于2mm厚的高密度聚乙烯防渗膜防渗，渗透系数为10-10cm/s，四周设置约1m高的围堰。 | 防治地下水及土壤受到污染 | / | / |
|  | 井场等可能对地下水产生影响的设施应进行防渗。采用天然或人工材料构筑防渗层，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能 | 防治地下水及土壤受到污染 | / | / |
| 声环境 | 基础减振，设置发电机房 | 施工场界《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求 | / | / |
| 振动 | / | / | / | / |
| 大气环境 | 现场使用轻质柴油为燃料，使用符合环保要求的柴油发电机 | / | / | / |
| 固体废物 | 钻井岩屑一般随钻井泥浆进入泥浆罐（3座70m3储罐，共计210m3)，定期清运至有资质的第三方进行处理 | 渗透系数满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）》 | / | / |
|  | 临时危废暂存间（15m2） | 不外排 | / | / |
|  | 井场设置垃圾箱 | 不外排 | / | / |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 环境风险 | 组织员工应急培训、应急演练、设置井口防喷器组、放喷管线、灭火器、铁锹及沙袋、临时土围堰 | 具备风险应急预案 | / | / |
| 环境监测 | / | / | / | / |
| 其他 | / | / | / | / |

# 七、结论

综上所述，本项目符合国家相关产业政策要求，在认真落实本报告表提出的各项污染防治措施、加强风险管理的前提下，从环境保护角度分析，项目对环境的影响程度是可接受的，本项目在拟选场址的建设是可行的。