审批意见： 盐审表审[2023]113号 盐池县博军种养殖专业合作社工业用动物油脂暨饲料添加剂综合利用深加工项目建设地点位于盐池县大水坑镇金阜街与金融路交叉口东侧50米处。项目建设符合国家产业政策，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，从环境保护角度分析，项目建设可行。 项目主要新建生产车间1座、建筑面积为800m2；新建冷库1座，建筑面积为100m2；新建办公区和生活区130m2；新建锅炉房1座，建筑面积为60m2；新建存贮车间1间1座，建筑面积为60m2。项目建成后，年产0.8万吨牛油、1.2万吨羊油。项目总投资2936.83万元，其中环保投资89万元，主要用于施工期、运营期废气、废水、噪声、固废等污染防治措施。 二、由宁夏宜能环保科技有限公司编制的《盐池县博军种养殖专业合作社工业用动物油脂暨饲料添加剂综合利用深加工项目环境影响报告表》内容基本完整，环境现状描述清楚，污染防治措施可行，评价结论总体明确，可作为项目环境管理的基本依据。 三、建设单位在建设期、运营期重点做好以下工作： (一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。 (二）熔炼车间内产生的炼油废气经静电油烟处理技术+水喷淋装置+15m排气筒处理，确保污染物排放达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准要求。 加工车间产生的恶臭气体采取原料、产品及时储存于冷库措施，确保污染物排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB144554-93）表1中二级新扩改建标准，即臭气浓度≤20（无量纲）标准要求。 项目生物质导热油锅炉产生的烟气配备低氮燃烧器+布袋除尘器+15m高排气筒处理，污染物排放须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2燃煤浓度限值标准要求。 (三）项目产生的冲洗废水、脱脂废水、喷淋废水暂存于专用的玻璃纤维污水处理罐，经过隔油处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后，定期拉运至大水坑污水处理厂处理。生活污水经化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准后排入市政污水管网。 (四）选用低噪声设备，对各类噪声源设备采用有效的减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 (五）运营期产生的油渣暂存于密闭包装袋内，定期及时外售给饲料厂；生物质灰渣装袋后在封闭灰渣库暂存，外售制肥；化粪池污泥抽出后送至垃圾处理厂处理；隔出来的油外售给饲料厂家；废导热油在危废暂存间暂存，及时交由有资质单位处置。生活垃圾由厂区垃圾桶收集后委托环卫部门清运处置。 (六）按《报告表》要求做好厂区分区防渗工作，避免对地下水造成影响。 (七）项目所需总量排污权指标SO2：2.55t/a；NOx：1.785t/a颗粒物0.0125t/a。须在建设期内由全区统一排污权交易平台购得，并作为取得排污许可手续的前置条件。 (八）按照《报告表》要求做好其他环境管理工作。 (九）严格落实企业环保设施安全生产工作要求，切实履行环保设施安全生产责任。 四、项目建设必须严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度，项目建成后，必须按规定进行环保竣工验收，验收合格后，方可正式投入运营。 五、本批复只对报告表中的内容有效，如项目建设内容、地点、规模等发生改变，建设单位必须重新报批环境影响评价文件。 公 章 年 月 日