审批意见： 盐审表审[2023]122号 一、中石油长庆油田分公司陕北石油评价项目组冯222A、冯223、黄107-127（冯216）石油勘探项目建设地点分别位于盐池县麻黄山乡胶泥湾村、包塬村、沙崾岘村。项目建设符合国家产业政策，依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》，从环境保护角度分析，项目建设可行。 项目拟设置3个井场，分别设置1口油探井，临时占地面积17100m2（单个进场生活区1200m2，井场面积4500m2；施工便道依托已有乡村道路）。项目总投资1200万元，其中总环保投资86.9万元。建设内容包括钻前工程（井场的平整、修建设备基础、泥浆罐、污水罐、临时办公生活区等）、钻井工程（钻井、测井、录井、固井等）、完井测试（完井作业和油气测试，洗井、射孔、压裂、试油等）及封井作业。 二、由宁夏瑞鑫信息技术咨询有限公司编制的《中石油长庆油田分公司陕北石油评价项目组冯222A、冯223、黄107-127（冯216）石油勘探项目环境影响报告表》内容基本完整，环境现状描述清楚，污染防治措施可行，评价结论总体明确，可作为项目环境管理的基本依据。 三、建设单位在建设期、运营期重点做好以下工作： （一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物、生态等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。 （二）钻井废水排入井场地上移动式泥浆罐，用于配制泥浆，循环使用；洗井废水全部进罐贮存沉淀，在井场内回用于钻井泥浆配液，一个井场钻井结束后，剩余的洗井废水回用于下一井场作为钻井配液循环使用；井下作业废水全部排放井场设置的地上废水收集罐，定期由防渗漏、防溢流的罐车运至第五采油厂麻西作业废水处理站处理；生活污水排入移动式环保厕所内，后清掏用作农肥，盥洗废水用于场地洒水降尘。 （三）废弃钻井泥浆、钻井岩屑进入地上移动式泥浆罐，经压滤后的滤饼定期清运至有资质的第三方进行处理。处置参照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》有关要求执行，废弃泥浆和岩屑在井场内不落地、不外排。钻井过程中产生的废机油、含油防渗布等危险废物全部暂存于临时危废暂存间，定期交由有资质单位处理。废包装物、破损未污染防渗布施工结束后外售物资部门回收综合利用。生活垃圾分类集中收集后就近转运至垃圾中转站，由环卫部门统一拉运处置。 （四）合理布局、选用低噪设备；避免特种作业产生的非正常噪声对周围环境产生影响。 （五）严格落实《报告表》提出的井场分区防渗措施，避免对地下水及土壤造成污染。 （六）落实《报告表》提出的环境风险防范措施，加强安全管理，认真落实岗位责任制，将项目环境风险降至最低。 （七）落实《报告表》提出的临时封井和永久封井环保措施，避免对周围环境质量产生影响。 （八）严格限制施工作业范围，禁止破坏施工作业外的地表植被。临时占地上的设施搬迁后，及时对施工场地进行恢复。 （九）本项目为石油预探井，后续开发建设另行设计和开展环境影响评价。 （十）按照《报告表》要求做好其他环境管理工作。 （十一）严格落实企业环保设施安全生产工作要求，切实履行环保设施安全生产责任。 四、项目建设必须严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。 五、本批复只对报告表中的内容有效，如项目建设内容、地点、规模等发生改变，建设单位必须重新报批环境影响评价文件。 公 章 年 月 日