盐池县审批服务管理局关于2024年1月16日拟作出的建设项目

环境影响评价文件审批意见的公示

根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，2024年1月16日我局拟对2个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2024年1月16日－2024年1月22日（5个自然日）。

听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。

联系电话：0953-6688231(投资建设科）

传真：0953-6688292

通讯地址：盐池县盐州南路75号

| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设单位 | 环境影响评价机构 | 项目概况 | 主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 盐池县高沙窝镇施记圈村有机肥生产加工项目 | 盐池县高沙窝镇施记圈村 | 盐池县高沙窝人民政府 | 宁夏瑞鑫信息技术咨询有限公司 | 项目总用地面积为9632m2（约14.45亩），总建筑面积1520.2m2，主要建设粪污资源化利用相关配套设施。建成后年处理畜禽粪污3万吨。项目总投资304.66万元，其中环保投资14.8万元。 | (一)项目施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。 (二)严格落实《报告表》提出的粪污处理生产线无害化处理车间大气污染防治措施，氨、硫化氢等恶臭气体经生物除臭装置处理后由1根15m高的排气筒排放，确保污染物排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2恶臭污染物排放标准值要求。厂界产生的氨、硫化氢等恶臭气体采取定期喷洒除臭剂、定期检修设备，加强设备及管道的密闭性、车间不设窗，生产时门关闭等措施，确保污染物排放达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1恶臭污染物厂界标准值标准要求。(三)项目产生的生活污水经化粪池预处理后用于厂区绿化，禁止外排。 (四)选用低噪声设备，对各类噪声源设备采用有效的减振、消声等降噪措施，确保厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准要求。 (五)微生物菌包装袋及生活垃圾分类集中收集后交由环卫部门处置。 (六)按《报告表》要求对厂区进行分区防渗，避免对地下水造成影响。 |
| 2 | 油气伴生资源综合利用技术改造项目 | 盐池工业园区高沙窝区块西区宁夏佳能创科化工有限公司现有厂区内 | 宁夏佳能创科化工有限公司 | 宁夏北国润清生态环境咨询有限公司 | 项目是对现有工艺进行优化，不改变现有工程的主体生产工艺，是对厂区现有一期项目精馏塔进行整合升级，新增一台215万大卡燃气加热炉为一期项目进行供热，同时将厂区现有一台为一、二期项目进行供热的600万大卡燃煤导热油锅炉改造为500万大卡燃气导热油锅炉，为二期项目供热。项目总投资320万元，其中环保投资为15万元。约占总投资的4.69%，主要用于废气、废水、噪声、固废等污染防治措施。 | （一）施工期严格按照《报告表》要求落实噪声、粉尘、固体废物等各项污染防治措施，加强施工期环境管理，合理安排施工时间，减少施工期粉尘、噪声污染。（二）项目导热油锅炉采取低氮燃烧技术，燃烧烟气通过1根15m高排气筒排放，颗粒物、二氧化硫须满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3大气污染物特别排放限值标准要求，氮氧化物须满足吴忠市生态环境局、吴忠市市场监督管理局关于印发《吴忠市燃气锅炉低氮燃烧改造工作方案》的通知（吴环发[2022]59号）中鼓励排放限值标准要求。 加热炉采取低氮燃烧技术，燃烧烟气经加热炉顶28m处排口排放，塔顶不凝气排至厂区燃料气管网，确保污染物排放满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表4中工艺加热炉大气污染物特别排放限值（颗粒物：20mg/m3、SO2：50mg/m3、NOx：100mg/m3）。储罐废气、装卸废气依托厂区现有的油气回收装置处置，采用“冷凝+吸附”回收工艺及浸没式液下/底部装油+“冷凝+吸附”回收工艺，非甲烷总烃处理效率须满足《石油炼制工业污染物排放标准》（GB31570-2015）中表4中有机废气排放口去除效率（去除效率≥97%）。 （三）落实《报告表》提出的噪声污染防治措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。（四）项目产生废导热油、废导热油桶、废机油和油泥（渣）属于危险废物，更换后暂存于危险废物贮存库，委托有资质单位定期清运处置。（五）按《报告表》要求对加热炉区域进行一般防渗处理，并对周边道路进行水泥硬化处理，避免对地下水造成影响。 |